《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州源瑞精密机械有限公司新建年产通讯设备备件20000件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 苏州源瑞精密机械有限公司 |
| 法人代表 | 高金宝 | 联系人 | 姚彩芳 |
| 通讯地址 | 苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元 |
| 联系电话 | 13812679511 | 传真 | 0512-62760218 | 邮政编码 | 215122 |
| 建设地点 | 苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元 |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区行政审批局 | 批准文号 | 苏园行审备[2019]187号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3484] 机械零部件加工 |
| 占地面积 （平方米） | 1100 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资 （万元） | 1 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 1、主要原辅材料：本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表1-2。 2、主要生产设备：本项目主要生产设备见表1-4。 |
| 水及能源消耗量： |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 210 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 65000 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤(吨/年) | — | 其它 | — |
| 废水(工业废水、生活废水√)排水量及排放去向： 项目生活污水168m3/a经市政污水管网接管至园区第一污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2主要污染物排放限值后排入吴淞江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |

工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来 苏州源瑞精密机械有限公司成立于2007年6月，占地面积1100平方米，建筑面积1300平方米，经营范围为：加工、生产、设计、销售：精密模具、机械零配件，并提供售后服务。现公司拟投资200万元，于苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元，新建年产通讯设备备件20000件项目。该项目已取得苏州工业园区行政审批局备案（苏园行审备[2019]187号） 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令部令第1号，2018年4月28日起施行），本项目属于“二十二、金属制品业” 中“67 金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外）”，应该编制环境影响报告表。苏州源瑞精密机械有限公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、项目概况 项目名称：苏州源瑞精密机械有限公司新建年产通讯设备备件20000件生产项目； 建设单位：苏州源瑞精密机械有限公司； 建设地点：苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元； 建设性质：新建； 建设规模及内容：建成投产后，年生产通讯设备备件20000件； 总投资额：200万元； 占地面积：占地面积1100平方米，建筑面积1300平方米； 项目定员：职工人数7人，无浴室，无宿舍，无食堂； 工作班制：拟设定员工人数为7人，一班制，每班8小时，年工作约280天，年工作2240小时，厂区内不设置食堂，无宿舍、浴室。 3、项目主体工程及产品方案 表1-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 尺寸（mm） 年生产能力（件） 年运行时数 生产车间 通讯设备备件 288*80*4、 450*80*10、 588*80*6等 20000 2240h/a 4、主要原辅材料及生产设备 项目原辅材料消耗详见表1-2。 表1-2 项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 主要成分 年用量（t/a） 包装规格 及形状 最大储存量（t/a） 来源及运输 1 钢材 A3钢 20 固体 5 国内 车运 2 切削液 矿物油，阴离子，表面活性剂，防腐剂，水 0.34 液体 0.34 3 导轨油 矿物油 0.035 液体 0.035 项目主要原辅材料理化性质及危险特性见表1-3。 表1-3 主要原辅材料理化性质及毒性毒理 序号 名称 分子式 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 11 切削液 pH值：8.5；相对密度（水=１）：1.0-1.2；溶解性：完全溶解（水）；气味：轻微气味 可燃 / 2 导轨油 无色的石油气味液体，沸点＞315℃，溶于烃类，不溶于水 易燃 / 项目主要生产设备详见表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（套/台） 来源 1 CNC 850 6 国内 2 CNC 650 2 国内 3 CNC 1000 3 国内 4 磨床 建德KGS-84AHD 5 国内 5 磨床 杭州M7130S 1 国内 6 锯床 晨龙G4028 1 国内 7 铝锯 MC-455A 1 国内 8 金属带锯床 G5335X45/150 1 国内 5、项目公用及辅助工程 表1-5 项目公用及辅助工程 类别 工程名称 建设内容与设计能力 备注 主体工程 生产车间 建筑面积1300m2，层高8m。 钢材加工车间 公辅工程 给水 生活用水210m3/a 来自于市政自来水管网 排水 生活污水168m3/a 经市政管网接管至园区第一污水处理厂 供电 用电量65000KWh/a 来自于市政供电网 贮运工程 原料仓库 存储原辅料，建筑面积72m2 / 成品仓库 存储成品，建筑面积72m2 / 半成品仓库 存储半成品，建筑面积72m2 / 刀具仓库 存储刀具，建筑面积36m2 / 油品仓库 存储油类，建筑面积18m2 / 一般固废仓库 存储一般固废，建筑面积9m2 / 危险废物仓库 存储危险废物，建筑面积9m2 / 运输 原料、成品均委托社会车辆运输 / 环保工程 固废处置 生活垃圾环卫部门统一清运，钢屑、废包装材料收集后外售，不合格品回收后二次加工或再利用，无危废产生。 废气处理 项目废气量较少，在车间内无组织排放，加强车间通风。 废水处理 生活污水经市政污水管网排入园区第一污水处理厂。 噪声控制 通过采取减振、隔声等措施后达标排放。 危废处理 交给有资质的危废处置单位处理 依托工程 污水管网、污水排放口 利用租用厂区已有雨、排污口 雨水管网、雨水排放口 雨水经雨水管网收集后，排入市政雨水管网。 注：唯亭工业坊提供供电工程、供水工程、通风井、空调系统、消防栓等工程，以上基础设施均正常运输，可以有效依托。 6、厂区平面布置及项目周边概况 本项目位于苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元，具体地理位置见附图2。 本项目东面为艾玛汽车维修有限公司，南面为共享智能苏州有限公司，西面为苏安机电设备工程有限公司，北面为唯亭工业坊A区B3栋。项目周围环境概况见附图3。 本项目租赁厂房共2层。厂房总平面布置见附图4。 9、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线： 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），本项目不在江苏省生态红线区域保护范围之内，选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》表3江苏省陆域生态保护红线区域名录，本项目不在苏州工业园区生态保护红线范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 （2）环境质量底线： 项目所在地大气环境质量继续呈现改善趋势，环境空气质量（国控点） AQI 优良率为 66.8%；项目所在区域PM10的小时浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域污染物环境空气质量现状总体较好，为进一步改善环境质量，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，结合园区实际，制定《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的总体要求和目标，到2020年，园区PM2.5年平均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上。地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。本项目废气得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会改变项目所在地的环境质量现状。即本项目的建设满足环境质量底线标准要求。 （3）资源利用上线： 项目生活用水、生产用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目位于苏州工业园区胜浦镇圩浦路33号101室，用地性质为工业用地，符合用地规划。 （4）环境准入负面清单： ①本项目为国民经济的行业类别中的[C3484]机械零部件加工，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）中的淘汰和限制类项目。 ②本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目。 ③本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目。 ④不属于《关于印发苏州市调整淘汰部分落后生产工艺设备和产品指导意见的通知》（苏府[2006]125号）中所列的落后工业装备及产品，也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目。 ⑤本项目不属于《市场准入负面清单》（2018年版）禁止准入类和限制准入类。 ⑥根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：“（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外……”本项目位于太湖流域三级保护区，从事机械零部件加工工作，不在上述禁止和限制行业范围内，不排放含氮、磷生产废水。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）。 ⑦本项目不在《苏州市主体功能区实施意见》中限制开发区域和禁止开发区域内。 因此，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评[2016]150号文件要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目系租赁厂房，用地性质属于工业用地，建设项目为新建，没有与本项目有关的原有污染问题。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目选址东面为艾玛汽车维修有限公司，南面为共享智能苏州有限公司，西面为苏安机电设备工程有限公司，北面为唯亭工业坊A区B3栋，地理位置图见附图2。 2、地质、地貌 苏州工业园区位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带的复合部位，属元古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积堆程。表层耕土厚度约1m至2m左右，再往下是素填土、粘土、亚粘、粉砂土和粉土层等交替出现，地耐力约1.5kg/cm2左右。地壳稳定性较好，属于“太湖稳定小区”，地质构造块体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是近万年(全新统)以来，无活动性断裂，地震活动少且强度低，周边无强地震通过。 3、水文 苏州工业园区湖泊众多，水网密布，金鸡湖、阳澄湖、独墅湖等水体造就了园区独一无二的亲水环境。 本项目所在的工业园区主要河道、湖泊有娄江、吴淞江、阳澄湖和沙湖。吴淞江源于太湖瓜泾口，流经吴江、苏州工业园区、昆山市后进入上海市的黄浦江；娄江西起苏州外城河经苏州工业园区、昆山市后进入太仓市，称为浏河，最终进入长江，其主要功能为航运、灌溉、引水、泄洪等。 当地河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。纳污河流吴淞江中段的斜塘—甪直段（长约7公里），河面较宽，平均水深3.21米。 4、气候、气象 苏州工业园区位于北亚热带季风气候区，太阳高度角较大，日照充足，气候温和湿润，四季分明，雨量充足，无霜期长。常年平均气温15.8℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-9.8℃；年均相对湿度80％；年均降雨量1064.6mm；年均风速为3.3m/s。该地区季风变化明显，冬季以NE风为主，春夏季盛行SE风。根据近五年苏州市气象台的气象资料，全年最大频率风向为SE，其频率平均为12.0％，平均静风频率4.3％。 5. 生态 随着苏州工业园区的开发建设，区域内的农业型生态环境逐步被城市建成型生态环境所替代，以绿化环境为目的种植了草坪和乔、灌木以及各种花卉。园区内工业用地占30%左右，绿化率超过45%。苏州工业园区提出了建设生态示范园区和打造生态文明示范园区的构想，现已成为全国首批国家级生态工业示范园区和国家级循环经济示范试点产业园区。 植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物有水稻、小麦和油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等五大类几十个品种；经济作物主要有棉花、桑和茶。 家养的牲畜主要有鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪、狗等传统家畜，近年来有些农户开始饲养水貂、狐、蛇等野生动物，目前该地区主要野生动物包括昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鳊鱼、黑鱼、鳜鱼、鳗鱼、白鱼、鳝鱼等十几种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、苏州工业园社会环境概况 （1）交通 苏州工业园区内公路四通八达，拥有312国道、机场路、沪宁高速公路等公路；内河航道娄江位于园区北界，称苏浏线，直达太仓浏家港，吴淞江园区南界，称苏申内港线，可直达上海集装箱码头，苏申外港线园区南侧，直达上海港各港区。 （2）资源 苏州工业园区河网密布、湖荡众多，水资源和水产资源丰富，土地资源不很丰富，目前未发现其他矿产资源。 （3）社会经济概况 苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动。行政区划面积278平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约80.78万。位于江苏省东南部，苏州市区东部，东接昆山市，南连吴中区，西靠姑苏区，北隔阳澄湖与常熟相望。 近年来，园区坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神为指引，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，把握发展新常态，践行发展新理念，经济社会保持健康持续较好发展。2018年，苏州工业园区共实现地区生产总值2570亿元，公共财政预算收入350亿元，进出口总额1035.7亿美元，社会消费品零售总额493.7亿元，城镇居民人均可支配收入超7.1万元。 在全国经开区综合考评中位居第1，在全国百强产业园区排名第3，在全国高新区排名上升到第5，均实现历史最好成绩。 2、苏州工业园区规划（2012-2030） （1）工业园区区域规划 2014年7月31日，《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》获得江苏省政府批文《省政府关于苏州工业园区总体规划（2012-2030）的批复》（苏政复[2014]86 号）。2015 年，《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》环境影响报告书获得环境保护部的审查意见。 规划期限与范围：本规划范围为苏州工业园区行政辖区，土地面积278 平方公里。本规划期限为2012-2030 年，其中近期：2012-2020 年，远期：2021-2030 年。 功能定位：国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城市。 人口规模：到2020 年，常住人口为115 万人；到2030 年，常住人口为135 万人。 用地规模：到2020 年，城市建设用地规模为171.4 平方公里，人均城市建设用地约131.3 平方米。 空间布局结构：规划形成“双核多心十字轴、四片多区异彩呈”的空间结构。 双核：湖西CBD、湖东CWD 围绕金鸡湖合理发展，形成园区城市核心区。 多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字星发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能区又划分为若干片区。 中心体系：规划“二主、三副、八心、多点”的中心体系结构。“二主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商务文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。“三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区，月亮湾商务区和国际商务区。“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（三个）、娄葑街道片区中心（一个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区和胜浦生活区中心。“多点”，即邻里中心。 发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 产业发展方向： ● 主导产业：（电子信息制造、机械制造）将积极向高端化、规模化发展。 ● 现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培 育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。 ● 新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、 软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 （2）街道概况 唯亭街道是苏州工业园区的北部城市副中心，位于苏州市中心城区规划范围内东北部，东面与昆山市接壤，西面紧靠苏州市区；街道行政管辖面积80平方公里，其中，包含36平方公里阳澄湖水面。2011年累计有17家世界500强企业在唯亭投资15个项目，国内500强企业达到25家，引进基金管理及创投项目142家、管理基金规模147亿元，先后有3家企业正式上市，累计引进 “千人计划” 人才2个、集聚区级以上各类创新创业领军人才超过50人，培育国家高新技术企业 55家、省民营科技企业87家、省级以上“工程技术中心和企业技术中心” 18家。 （3）工业园区基础设施建设情况 自1994年以来，苏州工业园区建成区内的道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、邮电通讯、有线电视和土地填高平整等"九通一平"工程已全面完成。 ①供电：园区供电电源来自由水电、大中型火电及核电支撑的华东电网，并分别从3个不同方向引入。拥有华能电厂和蓝天热电厂专门配套供电，总规划发电量360万千瓦，电力充足，电源稳定可靠。园区采用双回路、地下环线的供电系统，供电可靠率大于99.9%；所有企业均为两路电源，电压稳定性高，波幅控制在±5%以内，频率波动在50±0.2赫兹以内，电源切换间隙时间为0.03秒。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。目前的供电容量为486MW。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 ②供水：1998年1月，按照国际先进水平建设的净水厂一期工程建成并开始向园区正式供水。水厂的水源取自太湖，出厂水的水质标准超过中国国家标准以及WHO1993年饮用水的标准。园区范围规划供水总规模110万m3/d，其中阳澄湖水厂设计供水总规模为60m3/d。目前该厂原有供水能力45万m3/d。一期15万m3/d，总投资2.0亿元，1998年1月11日投入运行。二期30万m3/d，总投资6.53亿元，2006年1月12日投入运行。区内现建成投运供水管网704km。 苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划规模60万m3/d，现供水能力45万m3/d，取水口位于太湖浦庄，原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。太湖原水通过两根输水管线（DN1400浑水管，长28km，20万m3/d，1997年投入运行；DN2200浑水管，长32km，50万m3/d，2005年投入运行），经取水泵站加压输送至净水厂，在净水厂内混凝、沉淀、过滤、消毒后，由配水泵房加压至园区管网。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于唯胜路以东，阳澄湖大道以北的区域，紧邻阳澄湖。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模20万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国标生活饮用水水质标准。 ③供气：已全面使用天然气，热值在8000大卡以上，并建有特种气体专供渠道，可提供不同纯度等级的工业气体。目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120万立方米，年供氧量超过3亿立方米，管道天然气居民用户约22万户，投运通气管网长度1500公里。 ④供热：园区鼓励投资商使用集中供热，为此规划并建设了高标准的集中供热厂。这将有助于改善并美化中新苏州工业园区的环境、并提高基础设施的档次。苏州工业园区现有热源厂4座，建设投运供热管网91公里；园区范围规划供热规模700吨/时，年上网电量超过20亿度。 第一热源厂位于园区苏桐路55号，设计供热能力100吨/小时，现有二台20吨/小时的LOOS锅炉，供热能力40吨/小时，年供热量超过10万吨。 第三热源厂位于园区星龙街1号，占地面积8.51平方公顷，建设有两台180兆瓦（S109E）燃气——蒸汽联合循环机组。燃气轮机燃料为西气东输工程塔里木的天然气。供热能力为200吨/小时，发电能力为360MW。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区312国道北侧，扬富路以南，占地面积7.73公顷，于2013年5月投入运行，采用两套9E级（2×180MW级）燃气——蒸汽联合循环热电联产机组，年发电能力20亿KWh，最大供热能力240t/h，年供热能力80万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量5亿立方米。项目投产后缓解了苏州市用电需求矛盾和满足工业园区热力负荷增长需要。 苏州东吴热电有限公司成立于2003年10月，公司从事供热发电业务，负责苏州工业园区东南部集中供热，其热电工程列入苏沪经济合作项目和苏州市人民政府的重点项目。 ⑤污水处理：采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区第一污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。苏州工业园区现有污水处理厂2座，污水综合处理厂1座，规划总污水处理能力90万立方米/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35万吨/日，建成3万吨/日中水回用系统。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 ⑥危险废物处理：园区建有多家专营的固废处理企业，拥有先进的处理设备和能力，目前固废处置率达到100%。 ⑦通讯：通信线路由苏州电信局投资建造并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话业务、全国互联漫游（包括部分国外城市）移动电话业务、无线寻呼业务、国内主要城市电视和电话会议业务、传真通信业务、综合业务数字网（ISDN）业务及公用数据通信业务。其中公用数据通信业务包括分组交换网业务、公用数字数据网（DDN）业务、公用电子信箱业务、中国公用计算机交互网及国际互联网业务。 ⑧防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务24小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 （4）关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查意见 2015年7月24日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。 （一）根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 （二）优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 （三）加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 （四）严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 （五）加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 （六）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 （七）组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 （八）完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 本项目位于苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元，项目规划用地性质属于工业用地（见附图1）。本项目为机械零部件加工项目，建设内容与园区产业定位相符。本项目充分依托苏州工业园区的公用工程和基础设施，如水、电均由园区集中供应。本项目生活污水接管至园区第一污水处理厂集中处理，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废”可得到有效的控制，环境影响较小。 4、本项目选址与当地规划相容性分析 1）与园区规划相符性： 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中[C3484]机械零部件加工。经查询《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类。本项目位于苏州工业园区，项目用地为苏州工业园规划的工业用地。因此，本项目符合国家和苏州工业园区土地利用规划的要求。 2）与“江苏省重要生态功能区规划”政策相符性： 经核实，本项目距离阳澄湖（工业园区）重要湿地直线距离2.5km，距离独墅湖重要湿地12.8km，距离金鸡湖重要湿地5.8km，本项目用地属于工业用地，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》表3江苏省陆域生态保护红线区域名录，本项目不在苏州工业园区生态保护红线范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 3）与“太湖水污染防治条例”政策相符性 本项目距离太湖直线距离21km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目，位于太湖流域三级保护区内。 本项目不排放含磷、氮等污染物，不属于“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”。本项目不在本条例中第四十三条中禁止、限制类的企业名录中。 因此，本项目符合太湖流域相关的规定，符合条例中规定。 4）与周围环境相容性 项目所在地环境空气质量现状较好。项目建成后，区域环境空气质量保持现状；所在地声环境质量能够满足功能区划要求；水污染物排放总量在园区第一污水处理厂总量中平衡解决，周围环境拥有一定的环境容量，环境上是可行的。 综上所述，本项目选址符合工业园区的规划要求，符合“太湖条例”、“江苏省生态红线区域保护规划”、“江苏省国家级生态保护红线规划”的政策要求，与周围环境是相容的。 5）与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）相符性 本项目所在位置距离阳澄湖2.5km，属于阳澄湖水源地准保护区范围内。 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》《2018年》第二十四条规定：准保护区内禁止建设化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板蚀刻）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用项目；禁止在距二级保护区一千米内增设排污口。本项目属于简单机械加工，不在上述禁止项目内，对环境影响较小。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年）要求。

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、地面水环境质量现状 引用苏州亘喜生物科技有限公司环评检测项目W1、W2断面的地表水监测数据，监测时间2018年7月9日至11日。报告编号：SZHY201806250010，本项目废水经市政污水管网统一排放到园区第一污水处理厂，污水处理厂经过处理达标以后排放到吴淞江，监测结果如下表3-1。 表3-1 水环境质量监测结果表 河流 名称 断面 名称 监测时间 pH | CODCr（mg/L） 氨氮 （mg/L） 总磷 （mg/L） SS （mg/L） 吴淞江 吴淞江-园区污水处理厂排放口上游500m 2018.7.9 7.69 29 0.652 0.12 17 2018.7.10 7.47 27 0.573 0.08 12 2018.7.11 7.32 19 00.612 0.08 11 吴淞江-园区污水处理厂排放口下游1000m 2018.7.9 7.65 25 0.612 0.11 21 2018.7.10 7.45 24 0.533 0.08 15 2018.7.11 7.52 19 0.585 0.08 10 根据表3-1可知，吴淞江-园区污水处理厂排口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状 根据2017年度苏州工业园区环境质量公报，2017年园区环境空气质量（国控点）AQI优良率为66.8%，空气质量继续呈现改善趋势，首要污染物首次为臭氧（O3）。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）年均浓度值优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值连续两年达到二级标准，二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度值超过二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，各主要污染物浓度值详见表3-2。 表3-2 2017年区域空气质量现状评价表 单位：CO为mg/m3，其余均为µg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 评价标准/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.3 超标 百分位数日平均 86 75 114.7 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.7 达标 百分位数日平均 31 150 20.7 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 122.5 超标 百分位数日平均 118 80 147.5 超标 PM10 年平均质量浓度 63 70 90 达标 百分位数日平均 135 150 90 达标 CO* 年平均质量浓度 0.9 / / / 百分位数日平均 1.5 4 37.5 达标 O3 年平均质量浓度 107 / / / 8h平均质量浓度 181 160 113.1 超标 由上表可以看出，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，2017年苏州工业园区NO2、PM2.5、O3超标，SO2和PM10达标。 为进一步改善环境质量，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，结合园区实际，制定《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的总体要求和目标，到2020年，园区PM2.5年平均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上。 （2）污染物环境质量现状 本项目位于苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第二单元，委托苏州宏宇环境检测有限公司对于项目地东北1600m处的东方维罗纳进行布点监测了大气因子非甲烷总烃、PM10，连续监测7天(监测时间为2018年12月7日~12月13日)，非甲烷总烃每天4次，PM10测日均值。监测结果见表3-3： 表3-3 东方维罗纳污染物环境质量现状（监测结果）表 检测时间 污染物 PM10（日均值） 非甲烷总烃（小时值） 2018.12.7 0.049 0.67-1.06 2018.12.8 0.057 1.31-1.37 2018.12.9 0.065 1.01-1.28 2018.12.10 0.025 0.81-0.98 2018.12.11 0.032 1.01-1.13 2018.12.12 0.098 1.42-1.54 2018.12.13 0.114 1.12-1.20 标准限值 0.15 2.0 表3-4 污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 评价标准 （mg/m3） 监测浓度范围 （mg/m3） 最大浓度占标率% 超标率/% 达标情况 G1东方维罗纳 PM10 2.0 （小时） 0.025-0.114 76.0 0 达标 非甲烷总烃 4.0 0.67-1.54 77.0 0 达标 根据表3-3可知，项目所在地区监测点的各监测因子日均值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。 3、噪声环境质量现状 本次评价于2019年5月8日日对项目地场界外1米，高度1.2米处进行昼间、夜间声环境本底监测，共布设4个监测点。监测在无雨雪、无雷电、无风天气下进行，气象参数：天气晴，东南风，最大风速2.4m/s。 监测期间现有项目正常运营，监测结果如下表3-5所示。 表3-5 声环境质量现状监测结果表 （单位Leq：dB(A)） 测点位置 N1（东厂界外1m） N2（南厂界外1m） N3（西厂界外1m） N4（北厂界外1m） 昼间 57.5 58.9 57.6 58.0 夜间 47.7 48.0 48.5 48.4 标准 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 根据实测结果，项目测点昼间和夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 保护对象 保护内容 距离(m)* 方位 坐标 （km） 环境功能 X轴 Y轴 空气 环境 1枫彩农业科技学院 师生约1000人 学校 人群 2100 北 0.25 2.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 2苏州工业园区星澄学校 师生约800人 学校 人群 1500 东北 0.8 1.2 3维纳阳光花园 约140户 住宅区 人群 1700 东北 1.1 1.2 4郎诗未来街区 约200户 住宅区 人群 1300 东北 0.75 1.1 5东方维罗纳 约3000户 住宅区 人群 1600 东北 1.5 0.65 6亭苑社区 约120户 住宅区 人群 2400 东 2.4 0.16 7创苑 约600户 住宅区 人群 1600 西南 -1.3 -1 8新唯花园 约800户 住宅区 人群 1600 西南 -1 -1.3 9金锦苑 约220户 住宅区 人群 1900 西南 -1.2 -1.4 10 Daxon信园 约250户 住宅区 人群 1800 西南 -1.0 -1.5 11首开悦澜湾 约600户 住宅区 人群 2050 西 -2.0 | -0.3 12沁水朗庭 约400户 住宅区 人群 1700 西 -1.7 -0.1 13启迪时尚科技城 约800户 住宅区 人群 1300 西 -1.3 -0.1 14青剑湖花园 约1500户 住宅区 人群 2500 西南 -2.4 -0.5 15海格职业学院 师生约1100人 学校 人群 2500 西南 -2.4 -0.75 16君地上郡 约1200户 住宅区 人群 2500 西北 -2.3 1.0 17上君花园 约400户 住宅区 人群 2600 西北 -2.2 1.4 18苏州工业园区青剑湖学校 师生约1300人 学校 人群 2700 西北 -2.1 1.6 19金辉优步花园 约600户 住宅区 人群 1800 西北 -0.56 1.7 20天著 约350户 住宅区 人群 1500 北 -0.25 1.5 21中新翠湖 约450户 住宅区 人群 1200 北 -0.2 1.2 22阿卡迪亚 约2800户 住宅区 人群 1400 西北 -0.75 1.1 23置地青湖语城 约700户 住宅区 人群 900 西北 -0.5 0.56 | 24棕榈园 约200户 住宅区 人群 3100 西北 -2.5 1.9 25香樟园 约600户 住宅区 人群 3000 西北 -2.5 1.7 26景悦星湖 约850户 住宅区 人群 2900 西北 -2.6 1.4 27雍景湾 约300户 住宅区 人群 2800 西北 -2.6 1.1 28青湖丽苑 约800户 住宅区 人群 2700 西北 -2.6 0.8 水环境 吴淞江 中河 / / 6000 南 / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 金鸡湖 中湖 / / 5800 西南 / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准 独墅湖 中湖 / / 12800 西南 / 太湖 大湖 / / 20100 西南 / 声环境 厂界四周 — / / 1 四周 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态环境 阳澄湖（工业园区）重要湿地 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围68.2 km2 / / 2500 北 / 苏州市生态红线保护区域 湿地生态系统二级管控区 独墅湖重要湿地 独墅湖湖体范围9.08 km2 | / / 12800 西南 / 金鸡湖重要湿地 金鸡湖湖体范围6.77 km2 / / 5800 西 / 阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区 28.31km2 / / 5200 北 / 江苏省国家级生态保护红线规划 注：距离指本项目厂界距离敏感点的最近距离，项目位于太湖三级保护区。 |

四、评价适用标准

| 环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 项目污水受纳水体为吴淞江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 吴淞江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1，IV类标准 pH 无量纲 6～9 COD mg/L ≤30 NH3-N ≤1.5 TP ≤0.3 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 四级 SS* ≤60 注：*SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94） 四级标准。 2、环境空气质量标准 表4-2 环境空气质量标准限值 标准 取值表号 标准级别 指标 限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 表1 二级 PM10 24小时平均 150 μg/m3 年平均 70 μg/m3 SO2 1小时平均 500 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 年平均 60 μg/m3 NO2 1小时平均 200 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 年平均 40 μg/m3 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时平均 4 mg/m3 O3 1小时平均 200 μg/m3 日最大8小时平均 160 μg/m3 PM2.5 24小时平均 75 μg/m3 年平均 35 μg/m3 表2 TSP 24小时平均 300 μg/m3 年平均 200 μg/m3 3、声环境质量标准 表4-3 声环境质量标准限值表 区域名 执行标准 单位 标准限值 昼 夜 项目地区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 dB(A) 65 55 |
| --- |
| 污染物排放标准： 1、废水排放标准 表4-4 污水综合排放标准 排放口名 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 污水处理厂排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 表1一级A标准 pH 无量纲 6～9 SS mg/L 10 《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2城镇污水处理厂标准*** COD 50 氨氮 4(6)* 总磷 0.5 项目市政污水管网排口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准 pH 无量纲 6～9 COD mg/L | 500 SS 400 氨氮 45** 总磷 8.0* 注：*括号数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； **对于《污水综合排放标准》表4三级中未规定的氨氮、磷酸盐标准，氨氮、总磷推荐执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； ***污水厂排口氨氮的排放标准在2021年1月1日或提标改造之后需参照《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB321072-2018) 表2标准执行。 2、废气排放标准 本项目粉尘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体排放限值见表4-5。 表4-5 本项目废气污染物排放浓度限值表 执行标准 污染物指标 最高允许 排放浓度 mg/ m3 最高允许排 速率kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 排气筒 二级 监控点 限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 颗粒物（粉尘） 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 | 4.0 3、噪声排放标准 表4-6 本项目营运期噪声排放标准限值 厂界 执行标准 级别 单位 昼间 夜间 项目厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008 3类 dB(A) 65 55 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： （1）总量控制因子 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合建设工程的具体特征，确定项目的总量控制因子为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N，考核因子：SS、TP。 大气污染物总量控制因子：粉尘、非甲烷总烃。 （2）项目总量控制建议指标 表4-7 建设项目污染物排放总量指标（t/a） 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 无组织 粉尘 0.01 0 0.01 非甲烷总烃 0.01875 0 0.01875 生活 污水 废水量 168 0 168 COD 0.0672 0 0.0672 SS 0.0504 0 0.0504 氨氮 0.00588 0 0.00588 TP 0.000672 0 0.000672 固体废物 生活垃圾 0.98 0.98 0 一般固废 2.12 2.12 0 （3）总量平衡途径 本项目水污染物纳入园区污水厂总量额度范围内；大气污染物在园区范围内平衡；固体废物得到妥善处置。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 建设项目为租赁苏州工业园区跨塘分区经济技术发展公司厂房，无需进行土建，施工期只需要进行厂房的装修和设备的安装。 二、运营期 通讯设备备件加工生产工艺具体见图5-1。 图5-1 通讯设备备件加工生产工艺流程图 1、工艺流程简介： （1）原材料采购 从外部采购作为机加工原材料的钢材。 （2）原材料切割 将采购的钢材按照切断指示书用锯床切成要求尺寸的型材，此过程会产生噪声（N1），废边角料（S1），粉尘（G1）。 （3）外形粗加工 将切割好的钢材用锯床进一步加工成要求的外形，此过程会产生噪声（N2）和废边角料（S2）。 （4）磨床精加工 用砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度。打磨过程中产生噪音（N3）与少量钢屑（S3）。 （5）CNC精加工 根据预先编程，自动对工件的外形、结构等进行自动加工。加工过程为湿式作业，使用切削液进行润滑、冷却，工作过程CNC设备操作舱门关闭。 此过程会产生噪声N4、钢屑S4，有机废气G2。其中废气为使用切削液和导轨油的过程中，局部高温使得其中的有机物挥发产生的有机废气。 （6）检验 将加工好的工件进行检验，检验过程中会产生不合格品S5，检验合格后的产品进入包装贴标，不合格的产品回收进行再加工或二次利用。 （7）包装 将加工完成并检验合格的工件人工进行包装贴标。此过程会产生废包装材料S6。 2、产污环节分析： （1）废水 项目无工业废水产生，项目职工生活产生生活污水经市政污水管网接管至园区第一污水处理厂处理。厂区实行雨污分流 （2）废气 项目钢材切割过程中产生钢粉尘G1，CNC加工过程产生切削液及导轨油挥发产生少量有机废气G2（以非甲烷总烃计），无异味。 （3）固废/废液 废边角料：项目切割、外形粗加工过程中产生边角料（S1、S2）。边角料的成分为钢，不沾染切削液，无需除水处理，不是易燃易爆品。收集后统一出售。 钢屑：项目磨床精加工、CNC精加工过程中产生钢屑（S3、S4），不沾染切削液，由设备自带的托盘承接收集后统一出售。 废包装材料：包装过程中产生的废包装材料S6，未沾染切削液导轨油等，作为生活垃圾，由环卫部门处理。 不合格品：项目检验出的不合格品（S5）回收后进行再加工或二次利用。 废包装桶：废桶因沾染切削液、导轨油，作为危废由危废处置单位处理。 废导轨油:机加工过程中产生废导轨油L1，由危废处理单位处置。 废切削液:机加工过程中产生废切削液L2，由危废处理单位处置。 （4）噪声 锯床、磨床、CNC等设备使用过程中产生噪声（N1、N2、N3、N4）。 本项目不涉及金属表面处理工序，若有需要，均委外处理。

主要污染工序： 1、废水 项目用水来自于市政自来水，废水主要为生活污水。 生活污水：项目职工7人，用水系数以100L/人•d计，则生活用水量0.7m3/d（210m3/a）。生活污水产生系数0.8，则本项目生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a），主要污染物为COD、SS、氨氮、TP等。 图5-2 项目水平衡图（m3/a） 项目生活污水经市政污水管网接管至园区第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要污染物排放限值后排入吴淞江。项目废水产生排放情况见表5-3： 表5-3 项目废水产生及排放情况一览表 种类 废水量 （m3/a） 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 标准浓度 限值(mg/l) 排放方式与去向 浓度 (mg/l） 产生量 (t/a) 浓度 (mg/l) 排放量 (t/a) 生活 污水 168 pH 6-9 / 6-9 6~9 园区第一污水处理厂 COD 400 0.0672 400 0.0672 500 SS 300 0.0504 300 0.0504 400 氨氮 35 0.00588 35 0.00588 45 TP 4 0.000672 4 0.000672 8 2、废气 项目原材料切割过程产生钢粉尘，粉尘产生量按产品的万分之五计算，本项目使用的钢材为20t/a，则产生的钢粉尘为0.01t/a，废气量较小，作无组织排放。 项目CNC加工过程中切削液及导轨油挥发产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），切削液和导轨油的挥发率以5%计算，本项目切削液及导轨油的使用量为0.375t/a,则产生的非甲烷总烃量为0.01875t/a，废气量较小，作无组织排放。 本项目无组织废气排放情况如下表所示。 表5-4 无组织废气产生和排放情况表 污染物名称 污染源位置 产生量t/a 产生速率 kg/h 排放量 t/a 排放速率 kg/h 面源面积 m2 面源高度m 非甲烷总烃 生产车间 0.01875 / 0.01875 / 1100 5 粉尘 0.01 / 0.01 / 5 3、噪声 项目主要噪声源为型材加工中心、端切机等，其噪声源强约75-85dB(A)。项目选用低噪声设备，同时采取隔声、减振以及厂区绿化等措施，以起到隔声降噪作用。项目主要噪声源强见表5-5。 表5-5 项目主要噪声源强及治理情况一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 单台噪声级dB（A） 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 CNC 11 75 厂房隔声、减振垫 -25 2 磨床 6 75 厂房隔声、减振垫 -25 3 锯床 1 85 厂房隔声、减振垫 -25 4 铝锯 1 75 厂房隔声、减振垫 -25 5 金属带锯床 1 85 厂房隔声、减振垫 -25 4、固废/废液 S1、S2废边角料：机加工过程中会产生废边角料，据企业提供资料，废边角料产生量约占原料使用量的10%，则废边角料产生量为2t/a，统一收集后外售专业单位回收利用。 S3、S4钢屑：CNC加工、铣床等过程中会产生钢屑，根据企业提供信息，该部分钢屑产生量约为原材料的0.1%，即0.02t/a，经收集外售专业回收单位回收利用。 S5不合格品：检验环节中会产生不合格品，回收后进行再加工或二次利用 S6废包装材料：包装过程中会产生一定量的废包装材料，本项目预计约为0.1t/a，统一收集后外售废品回收站。 废包装桶：废桶因沾染切削液、导轨油，作为危废由危废处置单位处理。 L1废导轨油:机加工过程中产生废导轨油，由危废处理单位处置。 L2废切削液:机加工过程中产生废切削液，由危废处理单位处置。 生活垃圾：员工办公生活产生的生活垃圾按每人0.5 kg/人·d计，共有员工7人，年工作日280天，则产生量为0.98t/a 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中固体废物的范围判定，本项目产生的废料、钢屑、生活垃圾均属于固体废物，判定情况见下表5-6，本项目产生的固体废物综合利用及处置措施见表5-7。 表5-6项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生 量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 废边角料 切割、外形粗加工 固态 钢 2 √ / 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017） 2 废包装材料 包装 固态 尼龙板 0.1 √ / 3 钢屑 磨床精加工、CNC精加工 固态 钢 0.02 √ / 4 生活垃圾 职工生活 固态 瓜皮果壳纸等 0.98 √ / 5 废切削液 CNC精加工 液态 矿物油 0.15 / / 6 废导轨油 磨床精加工 液态 矿物油 0.2 / / 7 废包装桶 / 固态 铁 0.15 √ / 表5-7项目运营期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性 废物 类别 废物 代码 产生量（t/a） 1 废边角料 一般 固废 切割、外形粗加工 固态 钢 / / / 2 2 废包装材料 包装 固态 尼龙板 / / / 0.1 3 钢屑 磨床精加工、CNC精加工 固态 钢 / / / 0.02 4 生活垃圾 生活 垃圾 职工生活 固态 瓜皮果壳纸等 / 99 0.98 5 废切削液 危险废物 CNC精加工 液态 矿物油 T HW09 900-006-09 0.15 6 废导轨油 危险废物 磨床精加工 液态 矿物油 T,I HW08 900-200-08 0.2 7 废包装桶 危险废物 / 固态 铁 T/In HW49 900-041-49 0.15 表5- 8 建设项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 0.15 CNC精加工 液态 矿物油 连续 T 委托资质单位处置 2 废导轨油 HW08 900-200-08 0.2 磨床精加工 液态 矿物油 连续 T,I 委托资质单位处置 3 废包装桶 HW49 900-041-49 0.15 / 固态 铁 间断 T/In 委托资质单位处置 注：上表危险特性中T指毒性；I指易燃性；R指反应性；In指感染性。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 粉尘 | / | 0.01875 | / | / | 0.01875 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.01 | / | / | 0.01 |  |
| 种类 | 类别 | 水量m3/a | 污染物 名称 | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 168 | pH | 6-9 | 6-9 | 经园区第一污水处理厂处理后达标排放至吴淞江 |
|  |  |  | COD | 400 | 0.0672 | 400 | 0.0672 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.0504 | 300 | 0.0504 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.00588 | 35 | 0.00588 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 0.000672 | 4 | 0.000672 |  |
| 种类 | 类别 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
| 固体 废物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 一般 固废 | 钢屑 | 0.02 | 0 | 20 | 0 | 外售或综合利用 |
|  |  | 不合格品 | / | 0 | / | 0 | 二次加工或综合利用 |
|  |  | 废包装材料 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 外售 |
|  |  | 废边角料 | 2 | 0 | 2 | 0 | 外售 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 交由危废处置单位处理 |
|  |  | 废导轨油 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  |
| 噪声 污染 | 设备名称 | 所在车间 | 源强dB（A） | 排放dB（A） |
|  | CNC、锯床、磨床等 | 生产车间 | 70-85 | 昼间≤65、夜间≤55 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） | 无 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期装卸材料和设备安装过程中易产生机械噪声，混合噪声级约为75dB（A）。此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。 施工期废水主要是施工现场工人的生活污水，生活污水主要含SS、COD。该阶段废水排放量较小，纳入区域污水收集处理系统，对地表水环境影响较小。 施工期固体废弃物主要为废弃的建筑垃圾以及各类包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，项目施工期注意采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 运营期环境影响分析： 环境空气影响分析 本项目机加工过程中会产生油雾废气及打磨粉尘，由于产生量少，故都在车间无组织排放。据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的PM10，Pmax值为2.7478%，Cmax为12.365ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围边长取5km的正方形区域。 （1）污染源强及达标分析 由工程分析可知，本项目废气主要为非甲烷总烃与粉尘，废气产生量较小，在车间内以无组织形式排放。通过加强车间通风，保持车间空气流通，对废气进行稀释以达到降低废气排放浓度的目的。经预测各废气的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放，预计对周围大气环境影响较小。 （2）大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用环保部发布的估算模式——AERSCREEN进行估算（矩形面源）进行大气影响估算，计算本项目无组织排放污染物最大落地浓度及占标率。项目估算模式参数表见下表7-1，无组织排放废气排放源强及预测参数见下表7-2，具体计算结果见下表7-3： 表7-1 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 1000000 最高环境温度/ ℃ 41 最低环境温度/ ℃ -9.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 是□否√ 地形数据分辨率 /m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□否√ 岸线距离/km / 岸线方向/ ° / 表7-2 无组织排放废气产生源强（矩形面源） 面源名称 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 符号 Name H0 L1 Lw H Hr Cond Q非甲烷总烃 Q粉尘 单位 m m m m h kg/h kg/h 数据 生产车间 0 50 22 5 2240 持续 0.008 0.004 表7-3项目无组织排放污染物最大落地浓度及占标率情况 排放源位置 污染物 最大落地浓度Cmax（μg/m3） 最大落地浓度距离(m) 质量标准 (mg/m3) 最大占标率Pmax（%） 生产车间 粉尘 12.365 28 0.45 2.7478 生产车间 非甲烷总烃 24.73 28 2.0 1.2365 表7-4主要污染源估算模型计算结果表 下方向距离(m) 矩形面源（生产车间） 矩形面源（生产车间） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） NMHC浓度（ug/m3） NMHC占标率（%） 1 7.2958 1.6213 14.5916 0.7296 28 12.365 2.7478 24.73 1.2365 50 8.8299 1.9622 17.6598 0.883 75 5.4721 1.216 10.9442 0.5472 100 3.7722 0.8383 7.5444 0.3772 150 2.1959 0.488 4.3918 0.2196 200 1.4895 0.331 2.979 0.1489 300 0.857 0.1904 1.714 0.0857 400 0.5788 0.1286 1.1577 0.0579 500 0.427 0.0949 0.8539 0.0427 600 0.3332 0.074 0.6663 0.0333 700 0.2699 0.06 0.5398 0.027 800 0.2249 0.05 0.4498 0.0225 900 0.1915 0.0425 0.3829 0.0191 1000 0.1658 0.0368 0.0191 0.0166 1100 0.1455 0.0323 0.2911 0.0146 1200 0.1292 0.0287 0.2584 0.0129 1300 0.1158 0.0257 0.2316 0.0116 1400 0.1047 0.0233 0.2093 0.0105 1500 0.0953 0.0212 0.1905 0.0095 1600 0.0872 0.0194 0.1745 0.0087 1700 0.0803 0.0178 0.1606 0.008 1800 0.0743 0.0165 0.1486 0.0074 1900 0.0691 0.0153 0.1381 0.0069 2000 0.0644 0.0143 0.1289 0.0064 下风向最大质量浓度及占标率% 12.365 2.7478 24.73 1.2365 由表7-4可知，本项目粉尘、非甲烷总烃无组织排放污染物最大落地浓度远小于质量标准，占标率较小，因此项目无组织排放对周围大气环境质量影响较小。 卫生防护距离： 为确定项目产生的粉尘、非甲烷总烃无组织排放对大气环境的影响范围，本评价以非甲烷总烃为评价因子进行卫生防护距离预测，卫生防护距离计算按照《制定大气污染物排放标准的技术方法》，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；Cm——标准浓度限值（mg/m3）；L——所需卫生防护距离（m）；R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》（GB/T13201-91）的规定，计算项目全厂的卫生防护距离。结果见下表： 表7-5 企业卫生防护距离计算表 污染源 位置 污染物 名称 平均风速（m/s） A B C D Cm （mg/Nm3） Qc （kg/h） L （m） 车间 粉尘 3.1 350 0.021 1.85 0.84 0.15 0.004 1.416 非甲烷总烃 3.1 350 0.021 1.85 0.84 2.0 0.008 0.148 根据上表计算结果，按照计算结果并根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的相关规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。”本项目无组织排放两种以上的有害气体，卫生防护距离级别应提高一级，因此企业应设置100m卫生防护距离，卫生防护距离从项目厂界起算。项目卫生防护距离内无居住等敏感保护目标。卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等生活环境敏感点。 综上，本项目废气排放均可实现达标排放，废气排放不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境和周边居民影响较小。 （3）污染物排放量核算 本项目污染源为无组织污染源，具体污染物排放量核算见下表： 表7-6 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值μg/m3 1 / 锯床、打磨 颗粒物 加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297_1996）表2 1000 0.01875 2 / CNC 非甲烷总烃 120 0.01 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.01875 2 非甲烷总烃 0.01 2、地表水影响分析 （1）废水排放情况 项目生活污水排放量168m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷。项目废水通过市政管网接管至园区第一污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）中表2的相应标准后排入吴淞江，预计对纳污水体影响较小。 （2）地表水环境评价等级确定 本项目生活污水排放量168t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、总磷，通过市政污水管网接管至园区第一污水处理厂。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级判定结果如下。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据表7-8可知，本项目地表水环境评价等级为三级B。 （3）依托污水处理设施环境可行性分析 园区第一污水处理厂于1998年投入运行，规划规模60万立方米/日，现处理能力为20万立方米/日，采用A/A/O除磷脱氮处理工艺。污水厂于2005年建成了1万吨/日中水回用系统，主要工艺采用二沉池出水消毒、高密度微孔过滤的方式，处理后的中水用于循环冷却水、厂内生产、绿化用水，经加压后也可通过管网送往使用客户。园区第一污水处理厂采用A/A/O工艺，工艺流程图见7-1。 图7-9 园区第一污水处理厂工艺流程图 A/A/O工艺在20世纪70年代由美国专家在厌氧－好氧法脱氮工艺在基础上开发的，其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成，其同步脱氮除磷工艺，是在一个反应器内完成脱氮和除磷的任务。原污水和含磷回流污泥一起进入厌氧段，在厌氧反应段中实现磷的释放后进入缺氧段。硝化液通过内循环回流到缺氧段前，在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段，在好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。 为达到排放标准要求，污水厂由A/A/O工艺处理后的尾水再经深化滤床进行深度处理，尾水排放可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2主要污染物排放限值。 本项目排往污水处理厂的废水各项水质指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放。 表7-10 污水处理厂处理后排放浓度及排放量 废水量（t/a） 污染物 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 排放标准 168 COD 50 0.0084 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2018)表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准 SS 10 0.00168 NH3-N 5 0.00084 TP 0.5 0.000084 项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入吴淞江，预计对纳污水体水质影响较小。 （4）地表水环境监测计划 表7-8环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测 设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质化学需氧的测定重铬酸盐法HJ828-2017 2 SS 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 重量法 GB11901-89 3 NH3-N 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 4 TP 手工 / / / / 瞬时采样至少3个瞬时样 1次/年 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 （5）评价与结论 综上所述，本项目地表水环境评价等级为三级B。园区第一污水处理厂有充足的容量容纳本项目排放的废水，不会导致污水厂超负荷运营，不会因为本项目的废水排放导致污水处理系统失效，本项目水质简单，可生化性强，不会对污水处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质达标。项目废水经园区第一污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入吴淞江，预计对纳污水体吴淞江水质影响较小，地表水环境影响可以接受。 3、噪声环境影响分析 项目噪声污染源主要来源于CNC、磨床、锯床等，噪声值75-85dB(A)。根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点产生的影响值，作为本项目建成后的声环境影响预测结果。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2009）采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： 式中：L——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——设备总台数。 计算结果得L=89.37dB(A) 点声源由室内传至户外传播衰减计算： 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目隔声房和生产厂房总隔声量为25dB(A)。 根据上式计算项目生产厂房外的噪声级为： LP2=58.37dB(A) 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 表7-4 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 厂区 预测点位 贡献值dB(A) 背景值dB(A) 预测值dB(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目 东厂界 26.6 55.0 44.8 55.5 48.9 达标 南厂界 26.5 55.9 43.3 56.6 49.0 达标 西厂界 26.8 55.6 45.6 56.3 52.2 达标 北厂界 24.7 54.7 47.5 54.8 48.1 达标 由表7-4预测知，本项目厂界四周，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）），因此厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。最近的居民点距离本项目厂界约900米，基本不会对其产生影响。项目噪声对周围环境影响不大，为尽量减少本项目噪声对周围声环境的影响，根据本项目噪声源的特点，结合实际情况制定以下降噪措施： ①根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对工人和周围环境的影响。 ②生产设备安装时，底部支撑部位采用螺丝固定，并安装橡胶缓冲垫片，减少生产过程中噪声产生。 ③设备安装在厂房内，合理规划设备位置；充分利用建筑和设备互相隔声等措施降低噪声的产生和传播。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经过上述措施后，项目边界噪声排放低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），对项目周围声环境不会产生明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析 4、固体废物影响分析 （一）固体废物处置去向 建设项目产生的固废可以分为以下三大类： （1）一般工业固废：主要为废金属，外卖处理。 （2）生活垃圾：环卫清运处理。 （3）危险废物：对照最新《国家危险废物名录》，本项目产生的工业有害废物主要有：废切削液，按照相关要求委托有资质单位进行处理处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，本项目需建设专门的危险废物贮存场所，危废仓库32m2，并做好防风、防雨淋、防渗等污染防治措施，在该情况下，项目危险废物对环境影响较小。 （二）危险废物收集、暂存、运输、处理可行性分析 （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。 （2）危险废物暂存污染防治措施分析 表7-5 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废仓库 废切削液 HW09 900-006-09 9m2 桶装 0.15t 6个月 2 废导轨油 HW08 900-200-08 吨袋 0.2t 6个月 3 废包装桶 HW49 900-041-49 吨袋 0.15t 6个月 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： a 贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单中的相关规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 b 贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d 贮存区符合消防要求。 e 贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f 基础防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 通过该系列措施可对危险废物进行有效储存，对土壤及地下水影响较小。 （3）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 本此环评要求企业落实以下几点要求： a、对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） 的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等； b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施； c、加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理； d、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 综上，本项目产生的危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。 （三）固体废物贮存、运输过程中散落、泄露的环境影响 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 固体废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应加强管理。 （四）综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目固废采取了合理的综合利用和处置措施，危险废物、一般工业固废、生活垃圾均不外排，因此对周围环境基本无影响。 具体固体废物利用处置方式评价见表7-6 表7-6 建设项目固体废物利用处置方式表 序号 固废名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物类别 产生量（t/a） 利用处置方式 处置单位 1 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 其它废物 0.98 环卫清运 环卫部门 2 钢屑 生产 一般固废 其它废物 0.02 综合利用 企业 3 不合格品 检验 一般固废 其它废物 / 综合利用 企业 4 废包装材料 包装 一般固废 其它废物 0.1 收集外售 回收单位 5 废边角料 生产 一般固废 其它废物 2 收集外售 回收单位 6 废切削液 生产 危险废物 HW09 0.15 委外 危废处置单位 7 废导轨油 生产 危险废物 HW08 0.2 委外 危废处置单位 8 废包装桶 / 危险废物 HW49 0.15 委外 危废处置单位 因此，建设项目产生的固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。本项目环境风险分析如下： 1）风险因素分析 本项目主要进行机械零部件加工，危险品主要为钢粉尘。项目钢粉尘年排放量为0.01t/a，由于排放量较小，故厂区不构成重大危险源。本项目所使用的原辅材料不涉及易燃易爆物质。 2）风险防范措施 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施： 建筑结构：生产场所不得设置在危房或者违章建筑内，需设置两个以上的安全出口，通道确保畅通； 通风除尘：安装相对独立的通风除尘系统，并有防御措施，离明火6m以上； 清洁制度：定期对车间进行打扫，及时对除尘系统进行清理，是作业场所粉尘累积至最低； 禁火措施：生产场所严禁各类明火。 器材配备：根据作业条件，配备消防器材和个人劳保用品。粉尘燃烧时必须使用消防沙灭火，严禁使用普通灭火器灭火。 使用和运输风险防范措施： （1）使用和运输人员应配备必要的个人防护装备，防止使用和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。 （2）本项目原辅料的运输由专业队伍承担，且在固定的路线，尽量避免交通高峰和人流较大的时段进行运输。通过提高驾驶人员的安全意识和定期对运输车辆进行检测和维护，可以避免运输过程发生的风险。 （3）运输过程中要配备个人保护设备给运输人员，也应当培训他们在发生事故时如何使用这些设备。 （4）在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保局等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 管理方面风险防范措施： （1）建设项目的工程设计应严格遵守我国现行环保安全方面的法规和技术标准。工程设计、施工过程及施工验收各环节要严格把好“三同时”审查关。 （2）切实加强对工艺操作的完全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 （3）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核，使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 （4）制定风险事故的应急预案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 （5）建立健全各种生产及环保设备的管理制度、管理台账和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。 （6）制订原辅材料贮存、保管、领用、操作的严格的规章制度。 （7）事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生后的损失的计划。 本项目须加强事故防范措施，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行登记，结合已建工程、全场统一考虑，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，重新完善、制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。 6、环境管理及监测 （1）环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （2）环境监测计划 ①废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定的监测分析方法对废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表： 表7-12 废气污染源监测内容 监测点 位置 监测项目 监测点位 监测频次 排放标准 厂界无组织监控 颗粒物、非甲烷总烃 上风方向1个，下风向2个 1个生产周期/年 由建设单位自行委托专业监测单位进行监测，并做好记录 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》 ②废水污染源监测计划 根据排污口规范化设置要求，对厂内污水接管口和雨水排放口水污染物进行监测，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 有关废水监测项目及监测频次见下表： 表7-19废水监测内容 类别 监测点位 监测频次 监测项目 委托单位 废水 厂排放口 1次/年 pH、COD、SS、NH3-N、TP 监测机构 注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。 ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周（厂界外1m）噪声，监测频率为每季度一次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 ④固体废物 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 厂房内加强通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、SS、 氨氮、TP | 经市政污水管网接管至园区第一污水处理厂集中处理，尾水达标排放至吴淞江 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）中表2的相应标准 |
| 固废 | 一般固废 | 钢屑 | 外售或综合利用 | 零排放 |
|  |  | 不合格品 | 二次加工或综合利用 | 零排放 |
|  |  | 废包装材料 | 外售 | 零排放 |
|  |  | 废边角料 | 外售 | 零排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫处理 | 零排放 |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 交由危废处置单位处理 | 零排放 |
|  |  | 废导轨油 | 交由危废处置单位处理 | 零排放 |
|  |  | 废包装桶 | 交由危废处置单位处理 | 零排放 |
| 噪 声 | CNC、锯床、磨床等 | 采取隔声、减振等措施，经距离衰减、厂界隔声后厂外环境昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A） |
| 电和离电辐磁射辐射 | 无 |
| 其 他 | — |
| 生态保护措施预期效果： 通过运营期严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 苏州源瑞精密机械有限公司成立于2007年6月，占地面积1100平方米，建筑面积1300平方米，经营范围为：加工、生产、设计、销售：精密模具、机械零配件，并提供售后服务。现公司拟投资200万元，于苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元，新建年产通讯设备备件20000件项目。该项目已取得苏州工业园区行政审批局备案（苏园行审备[2019]187号） 2、选址可行性分析 项目选址于苏州工业园区唯新路9号唯亭工业坊4幢B4东第2单元，所在地及周边为规划的工业用地，项目用地符合规划中的用地要求。项目采取有效的废气、废水、噪声、固废防治措施后，项目的生产对周围环境的影响很小，项目选址可行。 3、项目与国家、地方政策法规的相符性 1）与国家、地方产业政策相符性 本项目属于[C3484]机械零部件加工，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）相关规定，不属于《关于印发苏州市调整淘汰部分落后生产工艺设备和产品指导意见的通知》（苏府[2006]125号）中所列的落后工业装备及产品；本项目产品也不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目，并且不违背《限制用地项目目录》（2012）和《禁止用地项目目录》（2012）中的要求。 因此，本项目符合国家和地方产业政策导向要求。 2）与“太湖水污染防治条例”政策相符性 本项目距离太湖直线距离21km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目，位于太湖流域三级保护区内。 本项目不排放含磷、氮的生产废水，不属于“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，生产过程中不涉及“销售、使用含磷洗涤用品；”“向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；”等禁止的行为。本项目不在本条例中第四十三条中禁止、限制类的企业名录中。 因此，本项目符合太湖流域相关的规定，符合条例中规定。 3）《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）相符性 本项目所在位置距离阳澄湖2.5km，属于阳澄湖水源地准保护区范围内。 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》《2018年》第二十四条规定：准保护区内禁止建设化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板蚀刻）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用项目；禁止在距二级保护区一千米内增设排污口。本项目属于简单机械加工，不在上述禁止项目内，对环境影响较小。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年）要求 4）与“江苏省重要生态功能区规划”政策相符性 经核实，本项目距离阳澄湖（工业园区）重要湿地直线距离2.5km，距离独墅湖重要湿地12.8km，距离金鸡湖重要湿地5.8km，本项目用地属于工业用地，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》表3江苏省陆域生态保护红线区域名录，本项目不在苏州工业园区生态保护红线范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。 5）“三线一单”相符性分析 根据《苏州市2017年生态红线区域保护实施方案》、《苏州市生态红线区域规划优化调整方案》、《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不在苏州市生态红线区域范围内；根据《2018年度苏州市环境状况公报》，苏州工业园区环境质量的监测数据以及对该项目可能对周边现有环境质量影响做出判断：本项目废气、废水、固废均得到妥善处置，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目的建设符合环境质量底线标准；本项目用水取自当地自来水，用水量较小，不会达到资源利用上线。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号），本项目不在其中所列的“禁止类”、“淘汰类”项目之内，本项目属于允许类。根据《市场准入负面清单》，本项目不在其禁止准入类、限制准入类项目之内，所以本项目属于允许准入类。 4、环境质量现状结论 项目所在地大气环境质量继续呈现改善趋势，环境空气质量（国控点） AQI 优良率为 66.8%，项目所在区域PM10的小时浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域污染物环境空气质量现状总体较好，为进一步改善环境质量，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，结合园区实际，制定《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的总体要求和目标，到2020年，园区PM2.5年平均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上。吴淞江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，环境质量现状较好。 5、污染物达标排放 废水：本项目生活污水经市政管网收集后接管至园区第一污水处理厂集中处理，水质简单，不会对污水处理厂产生冲击负荷、不影响其达标处理能力，进入污水厂处理达标后对吴淞江影响较小，不会改变水环境功能现状。 废气：本项目废气主要为粉尘、非甲烷总烃，废气产生量较小，直接在车间内无组织排放，加强车间通风。本项目对周围大气环境质量影响不大。 噪声：项目噪声主要为设备的运行噪声，在有针对性的采取合理布置、消音、减振和隔声等措施后，可以确保厂界噪声达标排放。 固体废物：生活垃圾由环卫处理，钢屑和不合格品回收后综合利用，废包装材料和废边角料统一收集后外售。项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 6、环境风险水平 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，不构成重大危险源。最大可信事故是火灾、泄露引起的伴生/次生污染。 项目周边有居民区敏感点，因此，当发生事故时，会对周边环境产生大气、地表水、地下水影响。 本项目有完善的风险防范措施，原料入库前要进行严格检查，入库后要进行定期检查，保证其安全和质量，并有相应的标识。严禁火种带入原料仓库，禁止在仓库储存区域内堆积可燃性废弃物；强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，以及国家、地方关于易燃、有害物料的储运安全规定；此外，应定期维护废气处理设施确保其正常运行；建立完善的消防设施，设置高压水消防系统、火灾报警系统、监控系统等。 因此，落实报告中提出的建立原料使用和储存防范制度，设备工艺等严格按安全规定要求进行，安装火灾报警及消防联动系统，健全安全生产责任制，设置切实可行的应急预案后，能降低事故发生概率和控制影响程度，项目风险水平可以接受。 7、项目污染物总量控制方案 （1）总量控制因子 本项目固体废弃物零排放，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮，水污染物考核因子为：SS、总磷； 本项目机加工过程产生粉尘、非甲烷总烃，废气产生量较小，直接在车间内无组织排放，加强车间通风。本项目对周围大气环境质量影响不大 （2）项目总量控制建议指标 表9-2 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 无组织 粉尘 0.01875 0 0.01875 非甲烷总烃 0.01 0 0.01 生活 污水 废水量 168 0 168 COD 0.0672 0 0.0672 SS 0.0504 0 0.0504 氨氮 0.00588 0 0.00588 TP 0.000672 0 0.000672 （3）总量平衡途径 本项目生活污水、工业废水污染物纳入园区污水厂总量额度范围内。本项目大气污染物在园区范围内平衡。本项目固体废物均妥善处置。 8、环境风险防范措施和应急措施 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》第二十九条，建设单位应当遵守下列规定： （一）制定防止水污染事件应急预案，建立、健全污染防治岗位、操作规章制度，接受有关部门的监督检查； （二）禁止将未经处理或者处理后未达到规定排放标准的污水直接排入水体，污染治理设施需暂停使用的，应当提前一个月书面报经当地环境保护行政主管部门审查批准，并采取相应的污染防治措施； （三）当发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水体污染时，应当启动应急预案防止或者消除污染，并按照有关规定报告当地人民政府和环境保护行政主管部门； （四）不得超过核定的污染物排放总量，改建、扩建项目必须削减污染物排放量，污染治理设施处理能力不得低于相应生产系统的污染物产生量。 9、总结论 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目在投入使用后，切实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内；因此评价认为，项目具有环境可行性。 综上所述，本项目建成后，能落实各项环保措施和本报告表提出的各项建议和要求，投产后周围环境状态基本保持原有的水平，因此从环保角度来说该项目基本可行。项目建成后，建设方应向当地环保部门申请验收，验收合格后才能正式投入使用。 10、三同时”环境污染防治措施及环保验收 “三同时”环境污染防治措施及环保验收执行标准一览表见表9-3。 表10-1 建设项目环保设施 “三同时”验收一览表 项目名称 苏州源瑞精密机械有限公司新建年产通讯设备备件20000件生产项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 投资额(万元) 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 经市政污水管网接管至园区第一污水处理厂处理 0.4 满足园区第一污水处理厂接管标准。 与本项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行 废气 车间 粉尘、非甲烷总烃 无组织排放 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 噪声 CNC、锯床、磨床等 噪声 减振、隔声 0.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物 生活垃圾 环卫处理 0.1 零排放 钢屑 统一收集后外售 / 不合格品 回收综合利用 / 边角料 统一收集后外售 / 废包装材料 统一收集后外售 危险废物 废切削液 危废处置单位 0.1 废导轨油 危废处置单位 0.1 废包装桶 危废处置单位 0.1 绿化 / / / 事故应急措施 / / / 环境管理（机构、监测能力等） 设置管理人员1人 / / 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 设置雨、排污口，污水汇入总管前安装流量计 / 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 “以新带老”措施 / 总量平衡具体方案 生活污水污 染物纳入园区污水厂总量额度范围内；大气污染物在园区范围内平衡；固体废物零排放。 区域解决问题 / 卫生防护距离设置 以项目厂房边界为起点设置100米卫生防护距离，周边100米范围内无居民点等环境敏感目标。 二、建议： 1、建议建设单位重视环境保护工作，应设置兼职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 3、落实好固体废弃物的出路，及时清运，禁止焚烧，防止二次污染。 4、合理布局，较高噪声设备应尽量远离厂界，做好必要的减震隔声措施，以确保厂界噪声达标。 5、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释： 本报告表附图、附件： 一、附图： （1）苏州工业园区总体规划图 （2）项目地理位置图 （3）项目周围概况图 （4）项目平面布置图 （5）敏感点分布图 （6）阳澄湖（工业园区）重要湿地保护区规划图 （7）生态红线区域保护规划图 （8）阳澄湖水厂饮用水源保护区划分方案图 二、附件： （1）建设项目备案证 （2）建设项目环境影响申报表 （3）建设单位营业执照 （4）租赁协议 （5）检测报告 （6）技术咨询合同书

# Text boxes

自来水

职工生活

市政污水管网

园区第一污水处理厂

1200

210

168

损失42