建设项目环境影响报告表

项目名称：     百得（苏州）科技有限公司锂电池包组装扩建项目

建设单位（盖章）：      百得（苏州）科技有限公司

编制日期:  2018 年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 百得（苏州）科技有限公司锂电池包组装扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 百得（苏州）科技有限公司 |
| 法人代表 | 邹晴 | 联系人 | 朱玉白 |
| 通讯地址 | 苏州工业园区苏虹中路200号 |
| 联系电话 | 18913161550 | 传真 | 62581216 | 邮政编码 | 215021 |
| 建设地点 | 苏州工业园区苏虹中路200号（百得（苏州）科技有限公司厂区内） |
| 立项审批 部门 | 苏州工业园区行政审批局 | 批准文号 | 苏园行审外投登字【2017】166号 |
| 建设性质 | 新建 √改扩建 技改 （迁） | 行业类别 及代码 | C3465风动和电动工具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 全厂用地70253.6平方米 | 绿化面积 （平方米） | 全厂绿化面积500，绿化率0.7% |
| 总投资 (万元) | 3300 | 其中：环保投资 （万元） | 100 | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |
| 评价经费 （万元） | 1.7 | 预期投产日期 | 2018年5月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料及主要设施见表1-1及表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（m3/年） | 全厂49301，本项目20712 | 燃油（吨/年） | 无 |
| 电（万度/年） | 全厂140，本项目20 | 燃气（标立方米/年） | 13.12 |
| 燃煤（吨/年） | 无 | 其它 | 无 |
| 废水（工业废水□、生活废水√□）排水量及排放去向 生活污水、公辅工程、生产废水： 类别 排水量 排放口名称 排放去向 生活污水（本次扩建项目） 16563.2 m3/a 厂排口 由园区污水处理厂处理达标后 排入吴淞江 生活污水（扩建后全厂） 39433.6 m3/a |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 项目由来： 百得（苏州）科技有限公司是美国百得集团在华独资公司，是电动工具行业的外商投资企业。公司注册于苏州工业园区，位于苏州工业园区苏虹中路200号，公司现主要生产销售电动工具及各种附件。由于市场需求保持旺盛，需要扩大锂电池包的生产产能，以增加成品电动工具的产量，因此厂方在原有生产线的基础上，扩建1500万套锂电池包的生产项目，并设置实验室及食堂。 百得（苏州）科技有限公司已向园区环保局提交了本扩建项目环境影响申报（登记）表，并于2017年12月获得环保审批初步意见。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）等法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。百得（苏州）科技有限公司委托苏州市环科环保技术发展有限公司编制环境影响报告表。我单位接到委托后，通过实地勘察和对建设项目概况、排污特征、拟采用的污染防治措施的了解，结合环境质量现状监测结果进行环境影响预测，从环保角度评价该项目可行性，并编制完成了本项目的环境影响报告表，为项目的环境管理以及环保主管部门的决策提供科学依据。 |
| 依托关系： 本项目利用现有生产厂房，供水、排水、供电系统，基本利用公司现有设施，仅针对新增产能调整原车间布局，增加相应的生产设施。 平面布局：锂电池车间位于科技厂区的西南侧，车间内西侧从北往南主要为设备间，换衣间，洗手间，东侧均为锂电池组装、焊接及包装产线。 项目产品及产量：扩建后年产1500万套锂电池包。 总投资：3300万元，其中环保投资100万元。 劳动定员与生产班制：扩建前锂电池车间员工100人，本扩建项目新增职工人数400人。生产制度不变，项目年工作时间288天；每天2班生产，每班8小时，年生产4608小时。 表1-1 本次扩建项目主要原辅材料 产品名称 原辅料名称 主要成分 扩建前年用量 扩建后年用量 最大储存量 储存地点 包装形式及包装规格 运输 锂电池包 单节锂电池 钴酸锂＋碳（无汞） 468万个 15000万个 1000万个 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 塑料外壳 PC+ABS 156万套 1500万套 100万个 仓库 纸箱或者塑料周转箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 电池连接片 低碳钢镀锡 624万个 9000万个 600万个 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 电池端子模块 PCB板 156万个 1500万个 100万个 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 弹簧 弹簧钢 156万个 1500万个 100万个 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 螺丝 碳钢 624万个 6000万个 400万个 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 焊锡丝 锡+松香（无铅） 2652kg 25500kg 1062.5kg 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 胶水 密封剂混合物 78万毫升 750万毫升 31.25万毫升 仓库 纸箱包装1.2m*1.2m标准木托存放 液压叉车 辅料的污染物特征因子理化特性见下表，供应商提供的本项目主要辅料的理化性质文件见附件。 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 乐泰603 外观：绿色液体； 沸点＞149℃（＞300.2ºF）；相对密度：1.07g/cm3（水=1）；闪点＞100℃（＞212ºF）；溶解性：轻微的（溶剂：水） 易燃 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 LC50：493mg/L（48h鱼类） 丙烯酸 LC50：27mg/L（96h鱼类）；EC50：47mg/L（48h大型蚤）；EC50：0.04mg/L（72h绿藻）； 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 LC50：3.9mg/L（96h鱼类）；EC50：18mg/L（48h大型蚤）；ErC50：3.1mg/L（72h）； 异丙基 LC50：4.8mg/L（96h鱼类）； EC50：4mg/L（48h大型蚤）； EC50:2.6mg/L（72h羊角月芽藻） 表1-3 本扩建项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 扩建前数量 （台/套） 扩建后数量 （台/套） 产地 备注 生产设备 1 单电芯测试设备 非标自动化设备 2 15 中国 新增 2 自动点焊设备 非标自动化设备集成UNITEK HF2点焊机 4 20 中国 3 自动焊锡设备 非标自动化设备集成QUICK焊锡机 0 20 中国 4 电池包功能测试设备 非标自动化设备 2 20 中国 公用设备 5 空压机 英格索MM75 1 1 美国 依托 6 空调 美的 LSQWRF130M/A-C1 1 1 中国 表1-4 项目产品方案 工程名称 产品名称 设计能力（万套/年） 运行时数 现有项目 扩建项目 扩建后全厂 组装生产线 电动工具 2000 0 2000 年工作288d，每天工作16h，共计4608h 马达转子生产线 马达转子 1030 0 1030 锂电池包组装线 锂电池包 156 1344 1500 表1-5 项目公用辅助工程 类别 设施名称 设计能力 备 注 主体工程 现有加工车间 30981m2 贮运 工程 贮存 原料仓库 5300m2（依托原有） 主要存放原辅材料 成品仓库 1400 m2（依托原有） 主要存放成品 危险品仓库 207 m2（依托原有） 主要存放化学品 化学品库 77.5m2 火灾风险等级：甲级 运输 厂外运输，本项目原辅料均由供应商的车辆运输 公用工程 给水 用水 现有项目年用水量约28588 t/a，本次扩建项目年用水量20712 t/a 依托当地自来水厂供应市政50MM管 排水 废水 现有项目废水量排放量约22870.4 t/a，本次扩建项目废水量排放量约16563.2 t/a 进入园区污水处理厂处理 雨水 排入雨水管网（依托原有） 供电 电 本次扩建项目年用电量约20万kwh/a 由当地电网供应 绿化 厂区绿化 绿化面积500m2（依托原有） -- 食堂 外包 占地面积1230 m2，10个灶头 新增 实验室 为客户要求对产品进行的相关测试 新增 环保工程 废气 处理 活性炭吸附装置 每套风机风量10000m3/h 全厂8套活性炭吸附装置；1#、4#、5#、6#、9#、10#、11#排放点焊废气；8#排放滴漆废气，本次扩建项目依托原有锂电池车间9#排气筒 固废 处理 固废暂存场 面积32m2 依托原有 危废存储面积 64m2 避光存储、远离火源、定期委外处理 |
| 与本项目有关的原有污染情况 一、现有项目概况 百得（苏州）科技有限公司是美国百得集团在华独资公司，注册在苏州工业园区苏虹路200号。 1、2002年12月17日苏州工业园区环保局出具《关于百得（苏州）科技有限公司项目的环保批复》（档案号000017100号），同意2000万台/年电动工具组装项目的建设。该项目于2010年10月27日通过环保工程验收（档案号0004061）。 2、2011年4月14日，百得（苏州）科技有限公司600万台/年电动工具新建项目（实际为马达转子生产线）通过苏州工业园区环境保护局的环保审批（档案编号001324500）；2011年5月16日该项目通过了环保工程验收（档案号0004390）；并于2012年1月通过了验收监测，文号为：（2012W）环监（气）字第（029、030）号，（2012W）环监（声）字第（030）号。 3、2011年，百得（苏州）科技有限公司新建锂电池包组装车间项目通过苏州工业园区环境保护局的环保审批（档案编号001344600），2015年11月18日该项目通过了环保工程验收（档案号0007607）。 4、2016年，百得（苏州）科技有限公司年产430万套马达转子扩建项目通过苏州工业园区环境保护局的环保审批（档案编号001975200），2016年10月31日该项目通过了环保工程验收（档案号0008507）。 5、2017年8月30日，百得（苏州）科技有限公司申请排放污染物许可证，并通过苏州工业园区国土环保局审批。许可证编号：苏园环排证字【20170197号】。其中废水排放总量（吨/年）：49348.00；废气排放总量（吨/年）中苯乙烯：2.813；非甲烷总烃：3.138；甲苯：0.135；二甲苯：0.19。 公司各项目建设及验收情况汇总见下表： 表1-6 公司历次建设项目情况 序号 项目名称 环评文件类型 环保批复情况 工程验收批复情况 监测验收情况 1 百得（苏州）科技有限公司项目 环境影响自检表 2002年12月17日通过环保审批，档案编号（00017100） 2010年10月27日项目通过环保工程验收，档案编号（0004061） / 2 百得（苏州）科技有限公司电动工具新建项目 环境影响报告表 2011年4月14日通过环保审批，档案编号（001324500） 2011年5月16日项目通过环保工程验收，档案编号（0004390） 2012年1月通过项目验收监测，文号为：（2012W）环监（气）字第（029、030）号，（2012W）环监（声）字第（030）号。 3 百得（苏州）科技有限公司新建锂电池包组装车间项目 环境影响登记表 2011年通过环保审批，档案编号（001344600） 2015年11月18日该项目通过了环保工程验收（档案号0007607） / 4 百得（苏州）科技有限公司年产430万套马达转子扩建项目 环境影响报告表 2016年通过环保审批，档案编号（001975200） 2016年10月31日该项目通过了环保工程验收（档案号0008507） 2017年7月通过项目验收监测，文号为：（2017）苏国环检（委）字第（0925）号。 二、现有项目生产工艺及污染治理措施 现有项目生产工艺 打标机生产组车间。 打标机生产组车间工艺流程如下图所示。 图1-1 打标机线生产工艺及产污节点 （1）钟摆装压：轴承等部件通过气压机压入钟摆； （2）装PCB板：利用电焊台在360±20℃的温度条件下熔化焊锡丝，将PCB板焊接好，注意焊锡时间不超过3s。此过程会产生焊锡废气G1； （3）调试：通过调试台校准各个部件的位置，用点胶机使用胶水和导电胶对料件加以固定（点胶机出胶时间0.3s，压力0.5-0.6MPa），此过程会产生有机废气G2； （4）外壳组装：通过紧锁螺丝固定外壳； （5）终检：在终检测试台对产品进行功能测试。此步骤会产生不合格品S1； （6）激光打标：使用激光打标机打印产品信息，序列号，日期码等。此过程会产生废气G3； （7）包装：对合格产品及附件装入纸箱，完成包装。 感应器生产组车间。 感应器生产组车间工艺及产污环节如下图所示。 图1-2 感应器线生产工艺及产污节点 PCB及导光棒组装：使用工装将PCB及导光棒装入外壳； （2）点胶水：通过调试台校准各个部件的位置，用点胶机使用胶水和导电胶对PCB板加以固定（点胶机出胶时间0.3s，压力0.5-0.6MPa），此过程会产生废气G4； （3）贴耐磨贴纸； （4）功能测试：使用功能测试机测试产品整体功能，此步骤会产生不合格品S2； （5）激光打标：使用激光打标机打印产品信息，序列号，日期码等。此过程会产生废气G5； （6）外观及包装：对合格产品及附件装入纸箱，完成包装。 3、电动工具组装 电动工具组装车间工艺流程如下图所示。 图1-3 电动工具组装车间工艺流程图 齿轮箱预装：装配好齿轮箱。 马达焊接：点焊工艺焊接马达，此过程会产生废气G8。 外壳及马达组装：装配电动工具外壳和马达 开关机电源线装配。 外壳打螺丝：将外壳用螺丝拧紧。 磨合及功能测试：在功能测试台上测试电动工具性能，此过程会产生不合格品S4。 外观及包装。 4、定子和转子的生产工艺流程分为定子加工工艺、转子加工工艺、机加工加工工艺、滴漆和涂覆。详细情况如下。 1、定子加工工艺： (1)、铁芯预装：硅钢片叠加成铁芯，然后在铁芯槽内插入绝缘的槽衬； (2)、绕线：通过绕线机将线圈嵌在铁芯槽内； (3)、接线：在引出线上压接端子，用于连接工具的开关； (4)、测试：用测试仪器对定子半成品进行连接和功能性测试； (5)、线包粘接：用粘合剂将相关导线进行粘接、固定； (6)、涂覆、烘干：先在定子线圈上通上合适的电流将线圈加热，然后将定子放入充满树脂粉的流化床中使树脂粉遇热熔化在线圈上，或利用静电吸附原理使树脂粉吸附线圈上，然后再将线圈加热，使树脂粉熔化在线圈上。在一定温度下使挥发组份挥发而烘干。产生涂覆废气。 2、转子加工工艺： 1、铁芯预装：硅钢片叠加成铁芯，随后将绝缘套管和轴、换向器压入铁芯； 2、绕线：在铁芯槽内插好绝缘槽衬纸后通过绕线机将线圈嵌在铁芯槽内； 3、电焊：用点焊机将换向器槽内的铜线焊接牢固，在铁芯与槽衬纸中间插入槽楔，产生噪声和焊接烟尘； 4、半成品测试、滴漆：经过半测后的转子进入滴漆机滴漆，先将转子加热合适温度，然后将漆均匀地滴到低速旋转的转子绕组端部及颈部，依靠漆的自重及毛细管效应，渗入到线圈内部同时排出空气，随后滴饱漆的转子在适宜温度下快速凝胶，产生苯乙烯、甲苯、二甲苯等有机废气； 5、烘干、车削：在一定温度下使挥发组份挥发而烘干，滴漆冷却后将铁芯表面车光滑，换向器表面精车，产生苯乙烯、甲苯、二甲苯等有机废气和铁屑，并产生噪声； 6、压风扇、平衡：在转子轴上压入风扇，做校动平衡教，完成后在测试机中通过相关测试即为成品。 3、最终装配：将定子和转子半成品进行装配。 4、电机测试：对电机进行通电测验，检查电机工作状态是否有异常情况发生。 5、包装成品：按相关包装要求对电机进行包装。 工艺流程及产污环节示意图如下。 图1-4 电动工具项目生产工艺流程图 5、现有项目锂电池包组装车间流程包括组合和装配等工序。 图1-5 锂电池包生产工艺流程图 （1）电池平衡检查：使用单电芯测试设备电池电压及内阻（车间温度：20-30度，车间湿度：30-70％）。 （2）点焊：使用自动点焊设备连接电芯及钢片（焊接电流＜4KA），并检查焊点。此过程会产生焊接废气G6。 （3）PCB板装配、排导线：将PCB板装配好，按照顺序排好导线。 （4）焊锡：利用自动焊锡设备加热融化焊锡丝连接PCB板，检查焊锡点。此过程会产生焊接废气G7。 （5）装备零部件：装弹簧、塑料壳，锁螺丝等。 （6）电池包功能测试：使用电池包功能测试设备测试电视包电压、组织等。次过程会产生不合格品S3。 （7）外观检查。 污染物产生情况及治理措施 现有项目的污染物排放情况见表1-7。 表1-7 现有项目污染物排放情况 （t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 排放量 已批复总量指标 废水 废水量 22870.4 0 22870.4 22870.4 COD 10.29 0 10.29 10.29 SS 6.9 0 6.9 6.9 氨氮 0.69 0 0.69 0.69 总磷 0.118 0 0.118 0.118 废气 苯乙烯 22.93 20.117 2.813 2.813 甲苯 1.35 1.215 0.135 0.135 二甲苯 1.74 1.55 0.19 0.19 非甲烷总烃 13.66 10.342 3.318 3.318 颗粒物 0.03 0 0.03 0.03 固废 所有固废 369.4 369.4 0 0 噪声 噪声 75~85 dB（A） 30 dB（A） 厂界达标排放 ---- 1、废气 涂覆机所产生3M粉尘采用两侧气刀收集，避免涂覆时原料尘外逸，布袋集粉装置中布袋数为6个，布袋为双层，收集率为99.5%，仅有0.02t/a的粉尘以无组织形式在车间排放。 电动工具生产过程中的点焊工艺中，金属被加热熔融，少量固体颗粒物会随之产生，形成焊接烟尘。这一过程产生的焊接烟尘量极少，集气罩收集后通过排气筒排入大气环境，排放量约为0.03t/a。焊接废气经集气罩收集（收集率90％计）活性炭吸附（吸附率90％计）后通过排气筒排入大气环境，由1#、4#、5#、6#、9#、10#、11#七根15m排气筒屋顶排放，各排风口在屋顶分别用10000m3/h风机对有机废气进行收集排放，其余未收集的颗粒物、锡及其化合物在车间加强通风后无组织外排。滴漆工序中滴漆加热会产生有机废气苯乙烯、甲苯、二甲苯。经集气罩收集，活性炭吸附后通过排气筒排入大气环境，排放量分别为2.813t/a，0.135t/a，0.19t/a。由8#15m高排气筒排入大气环境。各排风口在屋顶分别用10000m3/h风机对有机废气进行收集排放。活性炭处理装置更换周期为6个月一次。 滴漆在现场拌漆的过程中有少量有机废气无组织挥发，并在滴漆加热工艺中有也有10％集气罩未收集废气无组织挥发，其中苯乙烯、二甲苯、甲苯的无组织排放量分别为0.94t/a，0.175t/a，0.164t/a。 现有项目产生恶臭气体为苯乙烯，主要产生于拌漆和滴漆过程中。 表1-8 现有项目恶臭气体（苯乙烯）排放情况（单位：t/a） 恶臭污染物 排放形式 现有项目产生量 削减量 现有项目排放量 排放速率（kg/h） 苯乙烯 有组织 31.26 28.447 2.813 0.733 无组织 0.94 0 0.94 0.245 2、废水 现有项目不产生工业废水，仅生活污水约22870.4t/a，经市政管网进入园区污水处理厂处理。 图1-6 现有项目水平衡图（单位：t/a） 3、固废 现有项目产生的固废主要为滴漆漆渣、地面收集粉尘、切削液、废活性炭、废钢材、木头废料、水泥块废料、失效电动工具零件、废活性炭及生活垃圾等，共369.4 t/a。其中滴漆漆渣、地面收集粉尘、切削液、废活性炭委托有资质的单位处置；废钢材、木头废料、水泥块废料及失效电动工具零件由供应商回收；生活垃圾委托环卫所定时清运。布袋除尘装置收集的粉尘全部回用于生产工序。因此本项目产生的固废均能得到妥善处置，实现零排放。 4、噪声 现有项目主要噪声源为液压机、车削机、定子绕线机、空压机、风机等，这些机器运行时产生的噪声源强一般在75~85分贝范围内。采取的降噪措施主要有：将强噪声设备置于室内，合理布局厂区平面布置，并在设备选型时考虑选购噪声相对较小的设备，要求供应商针对主要噪声源采用减振效果好的材质，以有效降低噪声。采取以上措施后，本项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 三、现有项目卫生防护距离 现有项目在滴漆过程中以无组织形式挥发的废气主要成分综合指标为非甲烷总烃，包括苯乙烯、甲苯和二甲苯，对周围近距离有一定影响，计算非甲烷总烃的卫生防护距离可满足防护要求。经测算全厂非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离为0.611米（以厂界算起），计算结果如下表。因此全厂设置卫生防护距离为厂界周围50米。 表1-9 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置 主要 污染物名称 项目所在地平均风速（m/s） A B C D Cm (mg/Nm3) r (m) Qc (kg/h) L (m) 马达生产车间 非甲烷总烃 3.3 350 0.021 1.85 0.84 2 147 0.278 0.611 四、现有项目监测情况 苏州国环环境检测有限公司于2017年7月11日、12月13日对百得（苏州）科技有限公司现有生产项目进行了监测，根据验收监测报告，监测结果及评价如下。 1、废气 现有项目有组织废气通过1#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#排气筒排放，甲苯、二甲苯、苯乙烯在各排气筒排气口均未检出，颗粒物、非甲烷总烃以及臭气浓度的详细数据如下表所示。 表1-10 有组织废气排放监测结果表 排气筒 颗粒物 非甲烷总烃 臭气浓度 （无量纲） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 1# 8 0.016 / / / 4# 7 0.011 / / / 5# 7 0.021 / / / 6# 7 0.017 / / / 8# / / 1 0.00814 132 9# 12 0.073 / / / 10# 4 0.00544 / / / 11# 4 0.00933 / / / 标准 120 3.5 120 10 2000 达标情况 达标 达标 达标 上表监测结果表明，该公司生产车间排气筒废气的颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 现有项目无组织排放废气设置4个监测点，甲苯、二甲苯、苯乙烯均未检出，其厂界臭气浓度如下表所示。 表1-11 无组织废气排放监测结果表 臭气浓度（日均值） 标准 达标情况 G1（上风向） ＜10 30 达标 G2（下风向） 13 达标 G3（下风向） 16 达标 G4（下风向） 14 达标 本次监测结果表明，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m排气筒排放标准。 2、噪声 本次监测选取厂区周围8个点进行噪声监测，气象条件为：晴，风速<3m/s，具体数据见下表1-12。 表1-12 厂区噪声排放监测结果表 监测点位 测点位置 等效声级 GB12348-2008标准3类标准限值 达标情况 昼间 夜间 Z1 北厂界外1米 60.6 51.4 厂界噪声限值 昼间65 dB(A) 夜间55 dB(A) 达标 Z2 北厂界外1米 61.6 51.5 达标 Z3 东厂界外1米 56.6 49.5 达标 Z4 东厂界外1米 56.0 49.9 达标 Z5 南厂界外1米 56.9 48.6 达标 Z6 南厂界外1米 54.7 50.1 达标 Z7 西厂界外1米 61.1 51.5 达标 Z8 西厂界外1米 61.3 50.9 达标 本次监测表明，该厂区昼、夜间噪声监测值均达到相关标准限值要求。 五、现有项目总量控制情况 现有项目废水污染物纳入园区污水处理厂总量指标中，不另行申请。废气污染物苯乙烯2.813t/a、甲苯0.135t/a、二甲苯0.19t/a、非甲烷总烃3.138t/a、颗粒物0.03t/a，向当地环保部门申请，在区域内平衡。 六、现有项目存在的主要问题及拟采取的“以新带老”措施 1、存在的主要问题： ①锂电池包组装项目现有项目做的是登记表，未对其产生的污染物的量进行核算；登记表中未提及使用胶水，实际生产过程中在组装过程中会使用到胶水，胶水产生的废气未核算，本次环评根据现有项目原辅材料的用量进行重新核算； ②焊接为手工焊，焊接废气经焊接设备自带吸附棉吸附处理后再经活性炭吸附处理后经15米高的排气筒排放。 2、拟采取的“以新带老”措施： ① 本次环评中针对现有项目核算污染物排放总量以及申请总量； 根据最新的锂电池车间排气筒的最新检测报告估算锂电池车间现有项目的颗粒物的排放量，监测报告见附件； 表1-13 废气污染物排放一览表 污染因子 锂电池车间排气筒（9#，15m） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 颗粒物 12 0.073 0.34 根据现有项目原辅料的用量估算非甲烷总烃的排放量；现有项目在组装步骤会使用胶水如乐泰603，会产生有机废气，胶水内给有机物碳原子数均在C2-C8之间，以非甲烷总烃计。胶水具体成分与有机废气量如下表所示。 表1-14胶水有机废气产生状况表 名称 年用量（t/a） 主要成分 挥发比例 有机气体产生量（t/a） 乐泰603 780000ml （密度为1.07g/cm3）折算为0.8346t/a 2-甲基-2-丙烯酸-4-（1,1-二甲基乙基）环己基酯30-60％；2-甲基-2-丙烯酸-1,3丙酯10-30％；甲基丙烯酸-β-羟丙酯1-10％；丙烯酸1-10％；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢0.1-1％；异丙基0.1-1％ 30％2-甲基-2-丙烯酸-4-（1,1-二甲基乙基）环己基酯15％挥发（0.038t/a） 0.05225 10％2-甲基-2-丙烯酸-1,3丙酯15％挥发（0.0125t/a） 1％甲基丙烯酸-β-羟丙酯15％挥发（0.00125t/a） 1％丙烯酸5％挥发（0.0005） 由上表可知，有机废气为胶水组成物挥发所致，以非甲烷总烃计。其产生量为0.05225t/a，经集气罩收集，活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排入大气环境（9#排气筒）。集气罩收集效率以90％计，活性炭吸附效率按90％计，则非甲烷总烃的排放量为0.0047t/a。集气罩未能收集的废气，在车间加强通风后，无组织排放，其中非甲烷总烃的排放量为0.00523t/a。 锂电池组装车间产生的不合格品浸泡放电后由供应商回收，浸泡产生的浸泡废水（即电解废液）产生量约1t/a，作为危废委托有资质的单位处置。 ② 扩建后手工焊变为自动焊，焊接废气仍为经焊接设备自带吸附棉吸附处理后再经活性炭吸附处理后经15米高的排气筒排放。 表1-15 现有项目污染物排放一览表 类别 污染因子 现有项目排放量(t/a) “以新带老”削减量(t/a) 以新带老后现有项目排放量(t/a) 原环评批复总量（t/a） 废水 生活污水 废水量 22870.4 0 22870.4 22870.4 COD 10.29 0 10.29 10.29 SS 6.9 0 6.9 6.9 氨氮 0.69 0 0.69 0.69 总磷 0.118 0 0.118 0.118 废气 苯乙烯 2.813 0 2.813 2.813 甲苯 0.135 0 0.135 0.135 二甲苯 0.19 0 0.19 0.19 非甲烷总烃 3.318 +0.0047 3.3227 3.318 颗粒物 0.03 +0.34 0.37 0.03 固废 危险固废 0 0 0 / 一般固废 0 0 0 / 生活垃圾 0 0 0 / |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州地处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州工业园区位于苏州市区的东部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，距上海仅80km。 项目所在地位于苏州工业园区苏虹路200号，百得（苏州）精密制造有限公司厂区内（具体位置见附图1项目地理位置图）。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区主要为开阔的湖积平原，水网密布。厂址地属江南地层区苏州—长兴小区的江苏部分、太湖冲击平原区，场地第四系覆盖层厚度大。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 3、地质概况 苏州工业园区为冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、互交层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。 4、气候气象 苏州工业园区属亚热带季风海洋性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，季风盛行，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。雨季为6～7月份。根据苏州市气象台历年气象资料统计： （1）温度 年平均气温：15.8℃；最热月平均温度：28.5℃；最冷月平均温度：3℃；极端最高温度：38.8℃；极端最低温度：-9.8℃。 （2）湿度 年平均湿度：76%；最热月平均相对湿度：83%。 （3）风向 全年主导风向：SE； 夏季主导风向：SE，S； 冬季主导风向：NW，N。 （4）风速 年平均风速：2.5m/s。 （5）气压 年平均气压：1016hpa。 （6）降水量 年平均降水量：1076.2mm； 年最大降水量：1554.7mm； 日最大降水量：343.1mm。 （7）积雪厚度 最大积雪厚度：26cm。 （8）冻结深度 土壤最大冻结深度：8cm。 5、水文 苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，金鸡湖、阳澄湖、独墅湖等水体造就了园区独一无二的亲水环境。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。 据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.76m(吴淞标高)，内河水位变化在2.2～2.8m之间，地下水位一般在-3.6至-3.0m之间。 本项目污水的最终受纳河流吴淞江距项目选址大约6.4km，其评价河段中的斜塘—甪直段（长约7km），河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 6、植被与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会环境概况 苏州工业园区于 1994 年 2 月经国务院批准设立，同年 5 月实施启动，行政区划面积278 平方公里，其中，中新合作区 80 平方公里，下辖四个街道。2013 年末，园区有户籍人口 41.3 万，常住人口 102.8 万。 经济概况：2016 年苏州工业园区实现地区生产总值 2150 亿元，同比增长 7.2%；公共财政预算收入 288.1 亿元，增长 12%，税收占比达 93.1%；进出口总额 4903 亿元、实际利用外资 10.5 亿美元。城镇居民人均可支配收入 6.13 万元，增长 8.1%；R&D 投入占 GDP比重达 3.36%，万元 GDP 能耗为 0.254 吨标煤，人均 GDP 超 4 万美元，经济运行呈现主要指标增长平稳、转型升级质效提升、发展动能加速转换的良好态势，综合发展指数、集约发展水平、质量效益指标居全国开发区前列。 教育事业：与经济社会发展相适应，园区工委、管委会坚持科教兴区战略。高度重视教育工作，紧紧围绕“办人民满意教育、办人民满意学校”的宗旨，统筹发展基础教育、职业教育、高等教育、成人教育，全面实施素质教育，初步形成了较为完善的教育现代化体系。截止 2015 年 11 月，园区共有幼儿园 70 所、小学 11 所、初中 5 所、九年一贯制学校 13 所、纯高中 3 所，初中和高中（苏州工业园区星海实验中学）1 所、中等职业学校 1所、高等职业技术学院 1 所、社区教育中心 4 所、新加坡国际学校和特殊教育（博爱学校）各 1 所；中小学（含幼儿园）共有教职工 2828 人，在校学生 33202 人。独墅湖科教创新区25 所高等院校和职业院校入驻，在校学生规模超 7.5 万人，其中硕士研究生以上近 2 万人，成为全国唯一的“国家高等教育国际化示范区”。 基础设施：目前，80 平方公里的中新合作开发区基础设施建设基本完成，全面达到“九通一平”的标准。 道路：苏州工业园区位于苏州古城区东部，以发达的高速公路、铁路、水路及航空网与世界各主要城市相连。轨道交通 20 分钟到达上海、60 分钟到达南京，与沪、宁、杭融入同城轨道化生活。 供水：按照国际先进水平建设的自来水厂一期工程于 1998 年 1 月建成并开始向园区正式供水，位于苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口。太湖作为水厂的主要水源，引入阳澄湖作为第二水源，形成双水源供水格局。水厂出水水质优于国家标准，并达到饮用水国际先进水平，太湖水源、阳澄湖水源日供水设计能力分别为 70万m3、50万m3，已建成供水能力分别为70万m3、20万 m3。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于听波路，紧邻阳澄湖。设计总规模 50 万 m3/d，近期工程设计规模 20 万 m3/d，中期 2020 年规模为 35 万 m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国标生活饮用水水质标准。 排水：采用雨污分流制。雨水由雨水管网汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 水处理：苏州工业园区现有污水处理厂 2 座，污水综合处理厂 1 座，规划总污水处理能力 90 万立方米/日，现总处理能力为 35 万立方米/日，建成 3 万吨/日中水回用系统。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现 100%覆盖，污水管网 683km，污水泵站 43 座。 本项目所在的苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区位于园区污水处理厂污水管网收水范围之内，管网已铺设到位。本项目产生的污水可经市政污水管网排入园区污水处理厂进行处理。为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水进入污水处理厂处理。本项目废水中主要污染因子为 COD、SS、NH3-N、TP。本项目废水主要为生活污水，水质简单、可生化性强，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 供电：园区已建成以 500 千伏、220 千伏线路为主网架，110 千伏变电站深入负荷中心，以 20 千伏配网覆盖具体客户。采用双回路、地下环线的供电系统，目前供电容量为 486MW，多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险，供电可靠率大于 99.9%。所有企业均为两路电源，电压稳定性高。 供热：目前园区集中供热主要由苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司、苏州工业园区北部燃机热电有限公司和苏州东吴热电有限公司提供。 蓝天燃气热电有限公司作为园区的主要集中供热企业之一，有燃机分厂、第一热源厂、跨塘分厂 3 个热源点。蓝天燃机分厂坐落于苏州工业园区三区东南部，建有 2×180MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，最大对外供热能力可达 250t/h，发电能力为 360MW，第一热源厂建有一台德国进口的 20t/h LOOS 燃油锅炉，供热能力为 40t/h；跨塘分厂建有二台 35t/h 国产锅炉，实际供热能力共为 70t/h，发电能力 6MW。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区 312 国道以北，占地面积 7.73 公顷，于 2013年 5 月投入运行，建设规模为 2×180MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，年发电能力 20 亿 KWh，最大供热能力 240t/h，年供热能力 100 万吨。 苏州东吴热电有限公司位于苏州工业园区的东南部，建有三台 130 吨/小时循环流化床锅炉，配二台 24MW 抽凝式汽轮发电机组，总投资达 5 亿多元，已于 2005 年 5 月建成，供汽发电。采用电除尘的电站锅炉，除尘效率高达 99%以上；采用高温高压参数和抽汽供热机组性能可靠、压力变动率小的自动调压系统，可以在任何时段保障热用户的用汽品质，满足热用户用汽特性的需要。投产以来，机组抽汽的供汽能力可达 160-180 吨/小时以上。公司目前拥有蒸汽用户 30 多家，年销售蒸汽 43 万吨，主要为苏州工业园区独墅湖科教创新区和吴中区河东工业园的外资企业、民营私营企业服务。 通讯：通信路线由苏州电信局投资建设并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话、全球互联漫游移动电话、无线寻呼、国内主要城市电视和电话会议、传真通信、综合业务数字网、LAN、ADSL 等公用数据网络通信业务以及 DDN 数字数据电路等业务。 防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务 24 小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 园区规划：根据苏州工业园区总体规划（2012~2030），苏州工业园区功能定位为：国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城市。 规划期限与范围：本规划范围为苏州工业园区行政辖区，土地面积 278 平方公里。本规划期限为 2012-2030 年，其中近期：2012-2020 年，远期：2021-2030 年。 人口规模：到 2020 年，常住人口为 115 万人；到 2030 年，常住人口为 135 万人。 用地规模：到 2020 年，城市建设用地规模为 171.4 平方公里，人均城市建设用地约 149.0平方米；只 2030 年城市建设用地规模为 177.2 平方公里，人均城市建设用地约 131.3 平方米。空间布局结构：规划形成“双核多心十字轴、四篇多区异彩呈”的空间结构。 双核：湖西 CBD、湖东 CWD 围绕金鸡湖合理发展，形成园区城市核心区。 多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字星发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能区又划分为若干片区。 中心体系：规划“二主、三副、八心、多点”的中心体系结构。“二主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商务文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。“三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区，月亮湾商务区和国际商务区。“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（三个）、娄葑街道片区中心（一个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区和胜浦生活区中心。“多点”，邻里中心。 发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 园区产业发展方向：主导产业：（电子信息制造、机械制造、新材料等高新技术产业）将积极向高端化、规模化发展。现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查意见 2015年7月24日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。 （一）根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 （二）优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 （三）加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 （四）严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 （五）加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 （六）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 （七）组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 （八）完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 苏州工业园区进出口加工区 苏州工业园区出口加工区于2000年4月27日经国务院批准成立，依托于苏州工业园区发展的宏伟蓝图，是全国首批设立的15家出口加工区试点之一，规划面积2.9平方公里，分3期开发，首期封关面积0.44平方公里。 苏州工业园区目前进出口总额早已达到34亿美元，占苏州市出口总额的40％，而园区的出口额已占园区国内生产总值的97％。出口加工区的设立，对于园区的进一步发展有着非常重要的意义。据苏州市副市长、苏州工业园区管委会主任王金华介绍，园区出口加工区的设立，吸引了国内外众多投资商的关注。2004年以后，预计出口加工区的外贸额将达到园区出口总额的60％左右。2001年1月10日，苏州工业园区出口加工区通过由海关总署、国家计委、体改办、外经贸部、经贸委、财政部、税务总局、外汇管理局以及南京海关、上海海关等单位组成的联合验收组的验收，正式封关运作。国家海关总署副署长赵光华和江苏省副省长王荣炳为加工区揭牌。2001年已引进了以笔记本电脑，计算机硬盘、航空部件等产业为主包括世界500强企业在内的一批国际知名企业，吸引外资和进出口总额均居全国进出口加工前列。 本项目为外商投资的加工行业，属于园区主导的机械制造业，符合苏州工业园区和进出口加工区的产业定位。本项目建设用地性质为工业工地。本项目建设充分依托苏州工业园区的公用工程和基础设施，如水、电均由园区集中供应；废水排入园区第一污水处理厂集中处理，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废”可得到有效的控制，环境影响较小。 项目与“三线一单”相符性 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），距离本项目厂界与最近的生态红线区域阳澄湖（工业园区）重要湿地距离为3.8公里，因此本项目选址不在苏州市生态红线区域范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》 (苏政发〔2013〕113号)相符。 与环境质量底线的相符性分析 根据环境质量现状监测结果：大气环境中非甲烷总烃、颗粒物可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水各项评价因子均满足GB3838-2002中《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类水标准。昼夜间厂界噪声均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中3类。 经预测分析，本项目生活污水经市政污水管网接入园区第一污水处理厂集中处理，对该污水处理厂的影响较小。项目点焊和点胶水工艺产生的废气经收集后处理、达标外排，对园区大气环境影响较小；项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。 因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 与资源利用上线的对照分析 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电；项目所在地水资源丰富，项目用水主要为生活用水26076t/a，生活污水产生量为16563.2t/a，进入污水管网外排入园区第一污水处理厂；因此，本项目建设符合资源利用上线标准。 与环境准入负面清单的对照 本项目所在地未发布环境准入负面清单，本次环评对照国家和地方产业政策进行说明。 项目与“两减六治三提升”专项行动方案的相符性 根据中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）通知中第七条“江苏省挥发性有机污染物污染治理专项行动实施方案”，根据《苏州工业园区工委管委会办公室文件》（苏园工办字[2017]82号）园区工委管委会办公室关于印发苏州工业园区“两减六治三提升”12个专项行动实施方案中“苏州工业园区挥发性有机污染物治理专项行动实施方案”的通知，2020年底前，重点工业行业VOCs排放总量削减30％以上；重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行；园区VOCs排放总量削减20％以上。通过与NOx的协同减排，O3污染加重态势得到遏制。2018年底前，对生产工艺和技术装备落后、达不到安全和环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面落实使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。2019年底钱完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。 本扩建项目生产工艺较同行业而言，工艺先进；技术装备为国外进口与国内一线产品，技术装备先进。本项目原辅材料中使用含VOCs量的胶水，根据企业所提供胶水的MSDS可知，乐泰603胶水的挥发性较低，根据同行业胶水类比，本项目使用的为较低VOCs的胶水。因此，本项目符合《苏州工业园区工委管委会办公室文件》（苏园工办字[2017]82号）要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 一、环境空气质量： 本项目位于苏虹中路200号出口加工区。方洲公园位于本项目西南方距离3公里处，大气境质量现状引用2017 年 6 月 13~15 日苏州工业园区环境监测中心站在方洲公园监测点位的监测数据。本项目该区域所在区域大气环境状况良好，空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。详细监测结果如下： 表3-1 方洲公园自动站大气监测数据 监测时 监测项目(单位mg/m3) PM10 SO2 NO2 2017.6.13 方洲公园自动站 0.019 0.006 0.037 2017.6.14 方洲公园自动站 0.045 0.008 0.017 2017.6.15 方洲公园自动站 0.043 0.014 0.034 标准值 0.15(24 小时均值) 0.5(1小时均值) 0.2(1小时均值) 根据表3-1可知，项目所在地区监测点的各监测因子日均值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。 二、地表水质量： 本项目纳污水体为吴淞江，根据苏州工业园区环境监测站 2016 年 5 月 13~15 日的例行监测数据，吴淞江水质各指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类限值要求，水质情况良好，监测均值如下： 表3-2 吴淞江水质监测结果统计单位：mg/L 监测断面位置 pH COD 氨氮 总磷 园区污水厂排口上游500m 7.68~7.98 15~20 0.918~1.09 0.07~0.12 园区污水厂排口 7.64~7.75 15~18 1.23~1.42 0.19~0.24 园区污水厂排口下游1km 7.59~7.66 14~18 1.15~1.47 0.14~0.21 Ⅳ标准 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 数据表明：吴淞江水质监测指标数据均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）的Ⅳ类标准。 三、声环境质量： 本项目用地性质为工业用地，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。于2017年12月29日对项目地进行监测，现有项目为正常生产状态，监测时无雨雪、无雷电、无风天气下进行监测，在项目地四周布设4个噪声监测点位，监测结果如下： 表3-3 厂界噪声现状监测结果 测点编号 监测位置 监测时间 监测结果dB(A) 昼间 夜间 N1 南厂界外1m 2017.12.29 63.2 51.8 N2 东厂界外1m 60.7 48.3 N3 北厂界外1m 58.4 49.3 N4 西厂界外1m 61.4 52.5 标准限值 《声环境质量标准》（GB3096-2008)3类标准 3类 65 55 监测结果表明：项目地边界昼间声环境均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准，说明项目地声环境状况较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围区域内无国家自然保护区，无珍稀濒危物种。周围主要的水环境敏感目标为纳污河道吴淞江和厂界北侧约55米处的娄江。主要保护目标见下表。项目地周围现状见附图3。 表3-4 主要环境保护目标 环境 环境保护 对象 距离 （m） 方位 规模 （户/人） 环境功能 空气 环境 中央景城 ~820 S ~3303/9909 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 白塘景苑居民小区 ~825 SE ~1000/3000 紫荆苑 ~825 SE ~330/990 九龙医院 ~830 SE —— 绿地华尔道名邸 ~850 SE ~1596/4788 金锦苑 ~500 NE ~2054/6162 海尚壹品 ~945 SW ~3303/9909 水环境 娄江 ~55 N 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅳ类 吴淞江 ~6400 SE 中型 声环境 项目地 边界1m — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008），3类 生态红线 澄湖（工业园区）重要湿地 3800 NW 68.2km2 江苏省生态红线区域保护规划 二级管控区 独墅湖重要湿地 6300 SW 9.08km2 金鸡湖重要湿地 2800 SW 6.77km2 本项目位于苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区，对照《江苏省生态红线区域保护规划》可知，项目所在地不在省重要生态红线区域内。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目废水接管送入苏州工业园区清源华衍水务有限公司处理，尾水排入吴淞江。吴淞江桑田－江圩（苏州工业园区）段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。如下表4-1所示。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水 名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 吴淞江 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1 Ⅳ类 pH值 无量纲 6~9 COD mg/L 50 氨氮 1.5 总磷(以P计) 0.5 水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94) 悬浮物（SS） mg/L 60 2、环境空气质量标准 本项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其他相关标准。如下表4-2所示。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 污染物 指标 浓度限值μg/m3 1小时平均 24小时平均 年平均 项目所在地周边区域 《环境空气质量标准》 （GB3095–2012）二级 PM10 —— 150 70 TSP —— 300 200 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 《工业企业设计卫生标准》表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度 苯乙烯 一次值 0.01 mg/m3 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度 甲苯 一次值0.60 mg/m3 《工业企业设计卫生标准》表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度 二甲苯 一次值0.30 mg/m3 国家环保局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷 总烃 2.0 mg/m3 锡及其化合物 0.06 mg/m3（一次最高浓度限值） 3、声环境质量标准 本项目用地性质为工业用地，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。如下表4-3所示。 表4-3声环境质量标准限值 区域名称 执行标准 表号及类别 单位 标准限值 昼 夜 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1 3类 dB(A) 65 55 |
| --- |
| 污染物排放标准 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口 执行标准 取值表格及级别 污染物指标 单位 最高允许排放浓度 厂排口 《污水综合排放 标准》 （GB8978－1996） 表4 三级标准 pH — 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1 B等级 氨氮（以N计） 45 总氮 70 总磷（以P计） 8 动植物油 100 TDS 2000 污水厂 排口 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007) 表2 城镇污水处理厂Ⅱ COD mg/L 50 氨氮 5（8）* 总氮 15 总磷 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 表1 一级A标准 pH —— 6～9 SS mg/L 10 动植物油 1 TDS ---- *括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-5 废气排放标准限值表 污染物 无组织排放监控浓度限值mg/m3 执行标准 监控点 厂周界外 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 锡及其化合物 周界外浓度最高点 0.24 本次项目中食堂建设的灶头数为10个，油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）表1中大型标准限值，见下表。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率(108J/h) ≥1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<36.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设备最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000 m3/h。 表4-7 废气排放标准限值表 排气 筒名 执行标准 取值表号及级别、 排气筒高度 污染物 指标 最高允许排放限值 浓度mg/m3 速率 kg/h 周界外浓度最高点 mg/m3 8# 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级、15m 甲苯 40 1.0 2.4 二甲苯 70 1.0 1.2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 表2二级、15m 苯乙烯 —— 6.5 5.0 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级、15m 非甲烷总烃 120 10 4.0 1#4#5#6# 9# 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级、15m 颗粒物 120 3.5 1.0 锡及其化合物 8.5 0.31 0.24 表4-8 噪声排放标准限值 厂界名 执行标准 类别 单位 标准限值 昼 夜 厂界外1m 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 3类 Leq（dB（A）） 65 55 本项目在施工阶段（设备安装等）的施工场界噪声限值执行如下标准： 表4-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目废水主要为生活污水，无生产废水产生。水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，总量考核因子为SS，本项目新增水量及污染物总量在园区污水厂总量内平衡。 本项目大气污染物总量考核因子为颗粒物，大气污染物总量在园区范围内平衡。 表4-8 项目扩建后污染物产生量、削减量、排放量三本帐汇总表（t/a） 类别 污染物名称 已批复排放量 本项目 以新带老削减量 全厂最终排放量 申请 排放量 变化量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 苯乙烯 2.813 0 0 0 0 2.813 2.813 0 甲苯 0.135 0 0 0 0 0.135 0.135 0 二甲苯 0.19 0 0 0 0 0.19 0.19 0 非甲烷总烃 3.138 0.496 0.451 0.045 +0.0047 3.3677 3.3677 +0.0497 颗粒物 0.03 0.204 0.1853 0.0187 +0.34 0.3887 0.3887 +0.3587 废水 生活 污水 水量 22870.4 16563.2 0 16563.2 0 39433.6 39433.6 +16563.2 COD 10.29 8.282 0 8.282 0 18.572 18.572 +8.282 SS 6.9 4.969 0 4.969 0 11.869 11.869 +4.969 氨氮 0.69 0.746 0 0.746 0 1.436 1.436 +0.746 总磷 0.118 0.133 0 0.133 0 0.251 0.251 +0.133 LAS 0 0.147 0 0.147 0 0.147 0.147 +0.147 动植物油 0 0.735 0.3675 0.3675 0 0.3675 0.3675 +0.3675 全厂 废水 水量 22870.4 16563.2 0 16563.2 0 39433.6 39433.6 +16563.2 COD 10.29 8.282 0 8.282 0 18.572 18.572 +8.282 SS 6.9 4.969 0 4.969 0 11.869 11.869 +4.969 氨氮 0.69 0.746 0 0.746 0 1.436 1.436 +0.746 总磷 0.118 0.133 0 0.133 0 0.251 0.251 +0.133 LAS 0 0.147 0 0.147 0 0.147 0.147 +0.147 动植物油 0 0.735 0.3675 0.3675 0 0.3675 0.3675 +0.3675 固废 危废 废活性炭 0 1 1 0 0 0 0 0 废吸附棉 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 电解废液 0 8 8 0 0 0 0 0 一般 固废 生活垃圾 0 115.2 115.2 0 0 0 0 0 餐厨垃圾 0 229.6 229.6 0 0 0 0 0 废电池 0 1.8 1.8 0 0 0 0 0 |

# 五、建设项目工程分析

生产工艺 本项目生产工艺及产污环节示意图如下所示。 图5-1 锂电池包生产工艺流程图 （1）电池平衡检查：使用单电芯测试设备电池电压及内阻（车间温度：20-30度，车间湿度：30-70％）。 （2）点焊：使用自动点焊设备连接电芯及钢片（焊接电流＜4KA），并检查焊点。此过程会产生焊接废气G1’。 （3）PCB板装配、排导线：将PCB板装配好，按照顺序排好导线，装配过程中会使用到胶水粘连，胶水挥发产生有机废气G2’。 （4）焊锡：利用自动焊锡设备加热融化焊锡丝连接PCB板，检查焊锡点。此过程会产生焊接废气G3’。 （5）装备零部件：装弹簧、塑料壳，锁螺丝等。 （6）电池包功能测试：使用电池包功能测试设备测试电视包电压、组织等。次过程会产生不合格品S1’。 （7）外观检查。 （8）不合格品浸泡放电后由供应商回收，浸泡废水作为电解废液委托有资质的单位处置。 表5-1 实验室工艺流程概况 工艺流程 作用机理 工艺参数 物料 有无废料 主要相关设备 1 远东测试中心性能测试 手持电动工具对木材、钢材、水泥等进行打磨、切割、钻孔等操作。 无 工具、零部件 废弃工具、零部件 测试设备 2 远东测试中心-寿命测试、机器人测试、应用机测试、3D打印室 工人放件、取件；设备自动运行。 无 工具、零部件 废弃工具、零部件 测试设备 3 工程部测试-机加工车间、马达电气组、CDT实验室 工人手工辅助操作机加工设备作业。 无 工具、零部件 废弃工具、零部件 测试设备、三类射线装置 4 工程部测试-材料实验室、FEAT实验室 材料实验室为手工实验、FEAT实验室涉及手工焊锡作业。 无 工具、零部件 废弃工具、零部件 测试设备

主要污染工序及污染防治方案： 1、污水 项目运营期废水污染工序包括以下几方面。 ①本项目废水主要为生活污水。生活用水每人按100L/d计，新增员工共400人，工作288天，按80%计算排水量，则新鲜用水量为11520t/a，废水为9216t/a。主要污染物浓度取COD500mg/L，SS 300mg/L，氨氮45mg/L，TP 8mg/L，则生活污水污染物产生量为：废水量：9216t/a，COD：4.608t/a，SS：2.765t/a，氨氮：0.415t/a，TP：0.074t/a。②本项目设食堂，食堂规模为2800人，用水量按5L/人•次，一日两餐，用餐天数按328天计，则食堂年用水量为9184t/a，排污系数按0.8 计，则食堂废水产生量为7347.2t/a。其主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油，其平均浓度分别为500mg/L、300 mg/L、45mg/L、8mg/L、20mg/L、100mg/L 左右，食堂废水经隔油处理后外排进市政管网，隔油池的对动植物油的处理效率约为50%。则食堂废水污染物产生量为：废水量：7347.2t/a，COD：3.674t/a，SS：2.204t/a，氨氮：0.331t/a，TP：0.059t/a，LAS：0.147t/a，动植物油：0.735t/a。③项目生产过程中不产生废水。 图5-1 本项目水平衡图（t/a） 作为危废委托有资质单位处置 图5-2 扩建后全厂水平衡图（t/a） 2、废气 1）焊接废气 本项目生产焊接过程采用点焊机，使用焊锡丝，焊锡过程中会产生微量的颗粒物废气，颗粒物废气中的主要污染物为锡及其化合物（由于焊接温度可至250℃，而锡的熔点为232℃，故颗粒物废气中主要污染物为锡及其化合物）。本项目实施后整个锂电池包组装车间使用的焊丝年用量为25.5吨，参考《大气环境影响评价实用技术》（王栋主编，中国标准出版社，2010版），焊接烟尘的产尘系数为6-8kg/t，产尘系数按8kg/t计，锡及其化合物大约占产生的颗粒物废气的80%，故本项目每年由于焊接而产生的烟尘量约为0.204t，即0.044kg/h（以每天16小时不间断生产计算）。该部分锡及其化合物产生量为0.1632t/a，焊接设备上设置吸附棉，产生的废气经过滤后经活性炭吸附处理后从现有15m高的排气筒排放，收集率及吸附净化率均以90%计，则锡及其化合物排放量为0.015t/a，颗粒物排放量为0.0037t/a，未收集到的以无组织形式在车间排放。 2）食堂油烟 油烟是由烹饪时动植物油产生的油雾在高温下氧化裂解的醛类、酮类、链烷类、乙醇和链烯热解物组成的较为复杂的气溶胶，包括有气态、液态、固态等污染物。若油烟直接外排，冷凝沉积而形成油污，污染墙面，影响建筑外观，对区域的环境空气质量带来不良影响。 人均食用油日用量约30g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，以2%计，本项目供餐人数最多为2800人，年运营328天，则本项目食用油消耗量为27.552t/a。食堂拟设置10个基准兆头，经核算，本项目油烟产生量为0.55t/a；以每个灶头基准排风量2000m3/h计算，则总排风量为20000m3/h，烹饪时间约6h/d，则油烟产生浓度为13.97mg/m3。设置油烟净化器对食堂油烟进行净化，油烟净化器购买环保认证油烟净化器，净化效率可达90%以上，则油烟排放量约为0.055t/a，排放浓度为1.397mg/m3，小于2 mg/m3的排放标准。项目建成后食堂油烟产排情况见表5-3。 表5-3 食堂油烟产排情况表 就餐规模 （人） 耗油系数 (g/人.d) 耗油量 （t/a） 油烟挥发系数% 油烟产生量 （t/a） 净化效率 % 排放浓度mg/m3 油烟排放量 （t/a） 2800 30 27.552 2 0.55 90 1.397 0.055 3）天然气燃烧废气 项目内餐饮以天然气为燃料，天然气为一种比较清洁的能源。会产生少量的SO2，NO2和烟尘，对环境影响较小。根据《环境保护实用数据手册》资料和目前苏州市现有生活水平，天然气消耗量在0.2m3/d﹒人。根据设计方提供资料，本项目建成食堂的设计规模可提供2800人就餐，项目年运营328d，本报告按最大的服务规模进行预测，项目每天用气量为560 m3，年用气量183680m3/a，即为130.4t/a。根据《生活源产排污系数及使用说明》（2010修订）中提供的参考数据,该部分废气中污染物的产生情况见下表。 表5-4餐饮燃烧废气污染物一览表 污染物名称 烟尘 SO2 NO2 产污系数（kg/t） 0.0047 0.0068 1.2 产生量（kg/a） 0.613 0.887 156.48 4）胶水挥发废气 项目在组装步骤会使用胶水如乐泰603，胶水挥发会产生有机废气，因有机废气为胶水内有机物的挥发，胶水内给有机物碳原子数均在C2-C8之间，以非甲烷总烃计。胶水具体成分与有机废气量如下表所示。 表5-5 胶水有机废气产生状况表 名称 年用量（t/a） 主要成分 挥发比例 有机气体产生量（t/a） 乐泰603 7500000ml （密度为1.07g/cm3）折算为8.025t/a 2-甲基-2-丙烯酸-4-（1,1-二甲基乙基）环己基酯30-60％；2-甲基-2-丙烯酸-1,3丙酯10-30％；甲基丙烯酸-β-羟丙酯1-10％；丙烯酸1-10％；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢0.1-1％；异丙基0.1-1％ 30％2-甲基-2-丙烯酸-4-（1,1-二甲基乙基）环己基酯15％挥发（0.36t/a） 0.496 10％2-甲基-2-丙烯酸-1,3丙酯15％挥发（0.12t/a） 1％甲基丙烯酸-β-羟丙酯15％挥发（0.012t/a） 1％丙烯酸5％挥发（0.004） 胶水组成物挥发的有机废气以非甲烷总烃计。其产生量为0.496t/a，经集气罩收集，活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排入大气环境（9#排气筒）。集气罩收集效率以90％计，活性炭吸附效率按90％计，则非甲烷总烃的排放量为0.045t/a。集气罩未能收集的废气，在车间加强通风后，无组织排放，其中非甲烷总烃的排放量为0.0496t/a。 实验室在测试过程中可能会产生一些焊接废气及颗粒物，但是是偶发间接产生的，且产生的污染物的量十分微量，可忽略不计，在此不做定量分析。 综上，本项目生产过程中以无组织形式排放的废气排放源强，具体见表5-5。 表5-5 本项目无组织废气排放源强 污染物名称 污染物产生车间 污染源位置 排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 颗粒物 生产车间 焊接工段 0.00408 1341.99 3.75 锡及其化合物 0.01632 非甲烷总烃 组装工段 0.0496 4、噪声 本项目主要噪声源为点焊机、车削机、风机，这些机器运行时产生的噪声源强一般在75~85分贝范围内。 表5-6 本项目噪声排放情况 生产线/设备名称 数量 （台/条） 声级值dB（A） 所在车间 治理措施 降噪效果dB（A） 距厂界位置m 空压机 1 75-85 battery车间 减振、降噪 30 25.8 自动点焊设备 20 70-75 battery车间 减振、降噪 30 47 自动焊锡设备 20 70-75 battery车间 封闭隔音 30 50 5、固体废弃物 本扩建项目产生的固废主要为废活性炭、废吸附棉及生活垃圾等。本项目新增员工400人，按照垃圾产生量1kg/(人.d)计，生活垃圾产生量约为115.2t/a。本项目运营期食堂剩余的食物残渣产生量按照0.25kg/人•d计算，本项目建成后用餐人数约2800人，全年按328天计，则食堂餐厨垃圾产生量为229.6t/a，应交由有资质单位清运，报废锂电池经盐水浸泡放电后由供应商回收，废电池产生量约1.8t/a；电解废液（即电池浸泡废液）作为危废委托有资质的单位处置，产生量约8t/a。锂电池车间的排气筒产生的废活性炭约1t/a，废吸附棉约0.2t/a，均委托有资质单位处置。本项目危废产生量具体情况见表5-7。 表5-7 建设项目运营期危险废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 危险特性 污染防治措施 1 废吸附棉 HW49 900-041-49 0.2 废气处理工程 固态 吸附棉 废吸附棉 T/In 储存在专用的收集桶内 2 废活性炭 HW49 900-041-49 1 废气处理过程 固态 活性炭 活性炭 T/In 储存在专用的收集桶内 3 电解废液 HW34 900-349-34 8 电池放电 液态 电池放电后的酸性盐水 电池放电后的酸性盐水 T/I 储存在专用的收集桶内 表5-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废贮存区域 废吸附棉 HW49 900-041-49 厂区内 储存在专用的收集桶内 危废仓库64m2 3个月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 储存在专用的收集桶内 3个月 3 电解废液 HW34 900-349-34 储存在专用的收集桶内 3个月

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 产生源 （生产线） | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锂电池包组装车间及餐厅 | 颗粒物 | 0.0408 | 0.0037 |
|  |  | 锡及其化合物 | 0.1632 | 0.015 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.496 | 0.045 |
|  |  | SO2 | 0.0009 | 0.0009 |
|  |  | NO2 | 0.1565 | 0.1565 |
|  |  | 烟尘 | 0.0006 | 0.0006 |
|  |  | 油烟 | 0.55 | 0.055 |
| 废 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 16563.2t/a | 16563.2t/a |
|  |  | COD | 500mg/l | 8.282t/a | 500mg/l | 8.282t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/l | 0.746t/a | 45mg/l | 0.746t/a |
|  |  | SS | 300mg/l | 4.969t/a | 300mg/l | 4.969t/a |
|  |  | TP | 8mg/l | 0.133t/a | 8mg/l | 0.133t/a |
|  |  | LAS | 20 mg/l | 0.147t/a | 20 mg/l | 0.147t/a |
|  |  | 动植物油 | 100 mg/l | 0.735t/a | 50 mg/l | 0.3675t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废活性炭 | 1 t/a | “零”排放 |
|  |  | 废吸附棉 | 0.2 t/a |  |
|  |  | 电解废液 | 8 t/a |  |
|  |  | 废电池 | 1.8t/a |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 229.6t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 115.2t/a |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为点焊机、空压机等，这些机器运行时产生的噪声源强一般在75~85分贝范围内，经封闭隔音、降噪措施后，对周围环境影响很小。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在公司现有车间内建设，主要进行生产设备的安装，施工期除了有一定的噪声产生外，基本无污染物产生，对环境影响很小。 营运期环境影响分析： 环境空气影响分析 本项目主要废气为焊接产生的焊接废气，以颗粒物计；组装工段因胶水挥发产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计。本项目使用蜂窝状活性炭吸附装置，特性：1、活性炭由椰子壳制成，聚四氯化活性大于60％；2、滤网所使用之活性炭滤网具有100％表面吸附能力；椰壳活性炭外观为黑色，颗粒状，具有孔隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等优点。椰维炭具有发达的比表面积，丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g，微孔体积90%左右，其微孔孔径为10A-40A。蜂窝活性炭抗压强度大于0.8MPa，初阻力小于等于30pa。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），采用蜂窝状活性炭固定床吸附装置时，气体流速应低于1.20m/s，蜂窝活性炭的横向强度不低于0.3MPa纵向强度不低于0.8MPa，BET比表面积不低于750m2/g。故本项目蜂窝状活性炭吸附装置可满足90％的吸附效率。本公司每6个月更换一次活性炭吸附，且环保投资为100万元，在经济上是可行的。 全厂废气排放源强如下表7-1,7-2所示。 表7-1全厂废气排放源强（有组织） 排气筒编号 排气量 (m3/h) 污染物 名称 排放状况 执行标准 排放源参数 排放 方式 浓度 mg/m3 速率 (kg/h) 年排放量(t/a) 浓度 mg/m3 速率 kg/h 高度 m 直径 m 温度℃ 9# 10000 锡及其化合物 6.228 0.06 0.287 8.5 0.31 15 0.2 常温 连续 颗粒物 1.5560 0.016 0.0717 120 10 非甲烷总烃 1.079 0.011 0.0497 120 10 表7-2 全厂废气排放源强（无组织） 污染源 污染物名称 排放量t/a 面源高度（m） 面源面积（m2） 锂电池车间 非甲烷总烃 0.12 3.75 1341.99 锡及其化合物 0.018 颗粒物 0.0045 最大落地浓度 本项目有组织废气的排放，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式——SCREEN3进行估算（点源），在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下，计算项目各污染物最大落地浓度及占标率。下表为具体计算结果。 表7-3 本项目无组织废气最大落地浓度及占标率情况 车间名称 污染物名称 最大落地浓度 mg/m3 最大落地距离m 质量标准 mg/m3 占标率% 锂电池包组装车间 锡及其化合物 0.00439 54 0.06 7.32 颗粒物 0.001103 54 0.45 0.25 非甲烷总烃 0.02927 54 2.0 1.46 表7-4 本项目有组织废气最大落地浓度及占标率情况 排气筒编号 污染物 最大落地浓度(mg/m3) 最大落地浓度距离(m) 质量标准 (mg/m3) 占标率（%） 9# 锡及其化合物 0.0009496 501 0.06 1.58 颗粒物 0.0002532 501 0.45 0.06 非甲烷总烃 0.0001741 501 2.0 0.01 大气环境防护距离计算 本项目运营期非甲烷总烃和颗粒物、锡及其化合物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，为达标排放，对周边环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的推荐模式- SCREEN3 进行项目非甲烷总烃的无组织外排大气环境防护距离，计算结果无须设置大气环境防护距离。 表7-5 大气防护距离计算参数和结果 污染物名称 污染源位置 排放速率（kg/h） 面源面积(m2) 面源高度（m） 评价标准 mg/m3 计算结果 锡及其化合物 锂电池包组装车间 0.00098 1341.99 3.75 0.06 无超标点 颗粒物 0.0039 0.45 无超标点 非甲烷总烃 0.026 2.0 无超标点 根据软件计算结果，本公司厂界范围内无超标点，即在本公司厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。 卫生防护距离计算 本扩建项目运营后，锂电池包生产过程中废气以无组织形式排放，按项目原辅材料年用量类比计算，预计全厂无组织排放的颗粒物与锡及其化合物排放量分别为0.0045t/a和0.018t/a，非甲烷总烃无组织排放量约为0.12t/a，对周围近距离有一定影响，因此，须计算卫生防护距离以满足防护要求。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元（车间）与居住区之间应设置卫生防护距离。本项目对生产车间无组织排放的颗粒物进行卫生防护距离计算。卫生防护距离采用下式进行计算： 式中，Q——无组织排放气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——标准浓度值，mg/m3； L——企业需要的卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；根据当地平均风速和项目大气污染源构成类比，取值为470、0.021、1.85、0.84。 现有项目和本项目卫生防护距离计算过程见下表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置 主要 污染物名称 项目所在地平均风速（m/s） A B C D Cm (mg/Nm3) r (m) Qc (kg/h) L (m) 生产车间 颗粒物 3.1 470 0.021 1.85 0.84 0.45 100 0.00098 0..064 锡及其化合物 3.1 470 0.021 1.85 0.84 0.06 100 0.0039 3.617 非甲烷总烃 3.1 470 0.021 1.85 0.84 2.0 100 0.026 0.533 根据以上计算结果，按照卫生防护距离计算要求，本项目生产车间边界外均须设置100米卫生防护距离。全厂生产车间边界外100米范围内无环境敏感目标，厂区废气无组织排放对周围影响较小。今后在此卫生防护距离范围内亦不得建设学校、居民、医院等环境敏感目标。 综上所述，本项目投产后对区域大气环境质量影响较小。 地表水影响分析 本项目生产过程中不产生工艺废水，主要为生活污水排放，排放量为16563.2 t/a，主要污染物为COD、氨氮、总磷及SS等。生活污水经市政管网接入园区第一污水处理厂，处理达标后尾水排入吴淞江。 园区第一污水处理厂位于吴淞江畔听涛路，于1998年投入运行，规划规模60万立方米/日，现处理能力为20万立方米/日，采用A/A/O除磷脱氮处理工艺。污水厂于2005年建成了1万吨/日中水回用系统，主要工艺采用二沉池出水消毒、高密度微孔过滤的方式，处理后的中水用于循环冷却水、厂内生产、绿化用水，经加压后也可通过管网送往使用客户。 本项目产生的污水占污水厂处理余量的微小部分，且水质简单。园区第一污水处理厂从时间上来看：本项目预计投产时间为2018年5月，此时污水处理厂已投入使用；从处理能力上来看，完全能够满足本项目以及全厂的污水处理要求。从水质上来看：本项目废水中主要污染因子为COD和氨氮，水质简单，可生化性强，估计不会对污水厂处理造成冲击负荷。从污水管网建设情况来看：目前项目周边已经铺设了园区第一污水处理厂的配套污水管网。 因此，园区第一污水处理厂有足够的能力接纳本项目所排的污水，深度处理后可达标排放，对项目区域内水体环境影响较小，不会改变纳污水体现有水环境功能级别。 噪声环境影响分析 营运期主要声源为生产车间中电焊机、空压机等设备，产生的各类噪声源强约为75-85dB(A)。 项目采取的降噪措施主要有：将强噪声设备置于室内，合理布局厂区平面布置，并在设备选型时考虑选购噪声相对较小的设备，要求供应商针对主要噪声源采用减振效果好的材质，以有效降低噪声。 采取以上措施后，本项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 固体废弃物 本项目产生生活垃圾115.2t/a，由环卫部门定时清运；危废包括废活性炭1t/a，废吸附棉0.2t/a，电解废液8t/a，交由有资质的处理单位进行处理，餐厨垃圾229.6t/a，委托有资质单位处置，废电池1.8t/a，放电后由供应商回收，因此本项目产生的固废全部妥善处置，不外排，对周围环境不产生二次污染。 （1）选址可行性分析 项目危险废物暂存间情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）及其修改单对危险废物贮存设施的选址提出要求对比表。 由上表可知，项目危废间选址可行。 （2）贮存能力可行性分析 经调查，盛放电解废液的收集桶占地面积约0.5m2/桶。废活性炭、废吸附棉收集袋单个容量约为1kg/袋，暂存于收集桶。 项目危废暂存区共约64m2。项目危险废物最大储存期限预计为3个月，储存量按照固废产生量的比例计算，能够满足容纳项目危废产生量的需求。因此，项目危废暂存间贮存能力满足需求。 （3）危险废物运输过程的环境影响分析 危险废物运输单位持有危险废物经营许可证，已获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部 令[2005]第9号）执行；运输车辆按GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志。 综上，危险废物运输严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求执行，危险废物运输控制措施可行。 （4）危险废物处置单位情况分析 项目为扩建项目，尚未签订危险废物处置协议，现有项目危废处置协议见附件。项目签署协议的单位应获得由江苏省环境保护厅颁发的江苏省危险废物经营许可证，具有危险废物处置资格，同时应具有处理HW34废酸、HW49其他废物类别的资格，且处理能力能够达到要求。项目与上述符合要求的危险废物处置单位签署处置协议后，项目危险废物可以得到合理处置。 （5）固体废物影响分析结论 经上述分析可知，项目各类废物分类收集、分别存放，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 环境风险评述： 本项目的生产过程中，厂房内机器设备密集，人员较多，环境风险主要集中在火灾及其次生事故的预防和控制。项目将采取的风险防范措施有：加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，加强对人员的培训等措施，定期对员工进行火灾等重大事故防范知识的培训和教育，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。滴漆存储间做好各种远离高温、防泄露、防渗、防火等措施，保证物料使用过程中不因人为等其他因素发生泄露、倾覆和散落等情况，避免产生次生风险和事故，保证原料使用过程中密闭性强，工艺安排较合理，车间各工程严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。落实各种运输、贮存的相关规定，设置消防通道。建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援物资。仓库应加强物料管理和人员培训，保证物料按需储存，不滞留，不过期，不过量存储，出入库不超量运输，保证物料安全，避免造成影响仓库环境污染风险。 化学品设置专门的化学品库，化学产品分门别类单独存放，按国家标准对安全、消防的要求，化学品库四周设泄漏应急边沟及收集池。项目厂区雨污水排口应设置可控闸阀。 危险废物堆放在专用的场所，废弃物仓库设防泄漏沟槽，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置单位处理。 严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。 建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援物资。 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对很小。 运营期环境监测计划 为有效的了解企业的排污情况、保证企业排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对企业各排污环节的污染物排放情况定期进行监测，为此，应根据企业的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。 （1）本企业参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及排污许可证相关管理制度制定自行监测方案。环境监测的内容包括排气筒（≥15m）每半年或者一年监测各排污因子、生活污水总排口的每半年或者一年监测五项排污因子、厂区无组织排放年度监测及昼夜厂界噪音的监测。 （2）根据自行监测方案，本企业选定口碑佳、质量好的第三方监测机构进行合作，并定期对其监测的数据进行比对，确保监测数据的准确性；本企业及时分析对比监测数据，对存在异议的结果进行复测，同时及时通知生产部门及设备部门，要求其对产线及对应的设施进行分析排查，并做好相应的记录，以便后续追踪；本企业对厂界噪音进行监测，以便及时管控噪声源并尽快发现需要整改的问题点；本企业制定了环保设施管理制度，对其进行定期点检，一旦发生异常及时检修，完成后及时安排监测，以确保其恢复正常运行。 （3）排污口规范化整治 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]的要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。 1）废水排放口 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]的要求，污水排口附近醒目处有树立环保图形标志牌。 2）废气 排气筒预留监测采样口，排气筒附近树立环保图形标志牌。 3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌； 4）固体废物暂存场 对于固体废弃物，暂时贮存或堆放场所，堆放场地或贮存设施必须加强防雨、防流失、防渗漏等措施。 5）设置标志牌要求 排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 根据本项目生产特点，根据《重点工业污染源监测暂行技术》要求，项目运营期环境监测计划见下表。监测分析方法按《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等有关规定进行。 表7-7 本项目运营期监测内容及频率 类别 监测点位 监测项目 监测频率 大气 9# 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃 一年一次 噪声 各厂界 等效声级 一年一次（昼、夜） 废水 总排口 COD、SS、氨氮、总磷 一年一次

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锂电池包组装车间 | 焊接烟尘、非甲烷总烃 | 焊接烟尘、非甲烷总烃经过活性炭过滤后经现有15米高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 生活污水接管至园区污水处理厂处理，食堂废水经隔油池预处理后接管至园区污水处理厂处理 | 达到污水处理厂的接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | LAS |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | “零”排放 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 委托有资质公司处置 |  |
|  |  | 废吸附棉 |  |  |
|  |  | 电解废液 |  |  |
|  | 一般废物 | 餐厨垃圾 |  |  |
|  |  | 废电池 | 供应商回收 |  |
| 噪 声 | 公辅工程设备 | 电焊机 | 合理布局、封闭隔声、减振 | 达标排放 |
|  |  | 空压机 |  |  |
|  |  | 点焊机 |  |  |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果 公司全厂绿化率达0.7%，一定程度改善美化周围环境。 |

# 九、结论与建议

结论 项目概况 百得（苏州）科技有限公司是美国百得集团在华独资公司，是电动工具行业的外商独资企业。公司注册于苏州工业园区，位于苏州工业园区苏虹路200号。公司现主要生产销售电动工具及其附件。 项目总投资为3300万元，项目主体工程内容为车间内部生产设备设施的安装。扩建锂电池包生产线投产后预计产量为1500万套/年，所用设备为点焊机和电焊机。本项目新增员工约400人，年生产288天，两班制，每天设备运行16小时。 2、项目建设与地方规划相容： 项目位于苏州工业园区苏虹路公司现有厂区内，该地块属于工业用地，项目符合用地规划。项目产品为电动工具及其附件，属于精密高科技产品，与园区产业规划相协调。 综上，本项目选址符合地方用地与产业规划。 3、项目产品、生产工艺与产业政策相容： 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（发展改革委令2011第9号，2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发（2013）9号）、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏州市人民政府，2007年9月），本项目不属于上述产业政策目录的鼓励类、限制类和淘汰类之列，应属于允许类，因此本项目符合国家和地方产业政策。 4、项目各种污染物达标排放 根据本项目建成后预计焊丝用量进行计算，焊接工艺产生的焊接烟尘排放量大约为0.0187 t/a，经设备自带吸附棉过滤后再经活性炭吸附处理后经现有15米高排气筒排放；按胶水用量计算，组装工艺产生的非甲烷总烃排放量约0.045t/a，集气罩收集后经活性炭吸附处理后经现有15米高排气筒排放。 本项目仅排放生活污水约16563.2 t/a，达标接管排入园区污水处理厂再经处理后达标排入吴淞江，对地表水环境影响较小。 营运期主要声源为生产车间中的电焊机、空压机等设备，产生的各类噪声声级约为75-85dB(A)，噪声防护措施主要通过建筑物隔声、设备合理布局及设备减振来削减设备噪声，可确保厂界1米噪声稳定达标。经分析，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，项目运行期间不会对周围声环境造成影响。 本项目产生的固废主要为生活垃圾115.2 t/a，由环卫部门定时清运，餐厨垃圾229.6t/a，废活性炭、废吸附棉及电解废液，委托有资质单位处置，不外排，因此对周围环境不产生二次污染。 表9-1 本扩建项目污染物产生量、削减量、排放量三本帐汇总表 （t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废气 锂电池包组装车间及餐厅 颗粒物 0.0408 0.0371 0.0037 锡及其化合物 0.1632 0.1482 0.015 非甲烷总烃 0.496 0.451 0.045 SO2 0.0009 0 0.0009 NO2 0.1565 0 0.1565 烟尘 0.0006 0 0.0006 油烟 0.55 0 0.055 废水 生活 污水 水量 16563.2 0 16563.2 COD 8.282 0 8.282 NH3-N 0.746 0 0.746 SS 4.969 0 4.969 TP 0.133 0 0.133 LAS 0.147 0 0.147 动植物油 0.735 0.3675 0.3675 全厂 废水 水量 16563.2 0 16563.2 COD 8.282 0 8.282 NH3-N 0.746 0 0.746 SS 4.969 0 4.969 TP 0.133 0 0.133 LAS 0.147 0 0.147 动植物油 0.735 0.3675 0.3675 固废 危废 废活性炭 1 1 0 废吸附棉 0.2 0.2 0 电解废液 8 8 0 一般固废 餐厨垃圾 229.6 229.6 0 废电池 1.8 1.8 0 生活垃圾 生活垃圾 115.2 115.2 0 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废气 本项目生产过程产生的废气经相应的处理措施处理后排入到大气中不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。 （2）废水 项目废水排放量为16563.2t/a，其产生浓度可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目周边道路管网已经铺设完成，本项目投产后保证污水能够接入污水处理厂，经污水处理厂达标处理后对外环境影响较小。 （3）噪声 本项目生产和公辅工程设备产生的噪声经治理措施治理后能使其达标排放，厂界可以达标，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）固废 本项目各类废物分类收集，分类临时存放，危险废物均交给有相应处理资质的公司处置，排放量为“零”。本项目职工的生活垃圾由环卫部门统一处理。总之，不会对周围环境产生二次污染。 表9-2 “三同时”验收一览表 项目名称 百得（苏州）科技有限公司锂电池包组装扩建项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 无组织 颗粒物 加强车间通风和换气 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 限值 2 与主体工程同步 非甲烷总烃 9# 颗粒物 集气罩收集（90％收集率），活性炭吸附后（90％吸附率），1根15m排气筒外排 18 非甲烷总烃 食堂 油烟 油烟净化装置 20 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 经市政污水管网接入园区第一污水处理厂 达到园区第一污水处理厂的接管标准 / 餐厨废水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 经隔油后接管至市政污水管网接入园区第一污水处理厂 30 噪声 生产设备 噪声 厂区平面合理布置，增加厂区绿化、隔声、减振 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准排放 10 固废 一般固废 收集外售 零排放 / 生活垃圾 环卫部门处理 2 危险废物 委托有资质的单位处理 8 事故应急措施 / / 环境管理（机构、监测能力等） 委托口碑佳、质量好的第三方监测机构进行合作（一年一次） 10 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流，排污口规范化设置。 达到《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定 / “以新带老”措施 补充核算锂电池包组装车间现有项目污染物排放量 / 总量平衡具体方案 本项目的废水在园区第一污水处理厂平衡；废气在园区范围内平衡；固体废物零排放 / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 本项目建成后全厂以厂界为边界设置100m卫生防护距离 / 总计 100 6、项目污染物总量控制方案： 本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，总量考核因子为SS。投产后本扩建项目废水量16563.2 t/a和各污染物总量（COD：8.282 t/a、NH3-N：0.746t/a、TP：0.133 t/a，SS：4.969t/a）在园区污水处理厂总量内平衡。 本项目大气污染物总量考核因子为颗粒物（排放量约0.0187t/a），控制因子为非甲烷总烃（排放量约0.045t/a）。本项目投产后大气污染物总量在园区范围内平衡，需向当地环保部门申请。 本项目固体废物全部“零”排放。 7、卫生防护距离设置要求 本项目产生的焊接废气（颗粒物）及有机废气未收集的以无组织的形式排放，对周围近距离有一定影响，经测算，全厂设置卫生防护距离为100米。 根据项目地周围敏感目标分布及厂区平面布局，公司无组织排放源距敏感目标400m以上，因此本项目可满足100米卫生防护距离要求。 8、环境风险评述 本项目的生产过程中，厂房内机器设备密集，人员较多，环境风险主要集中在火灾及其次生事故的预防和控制。项目将采取的风险防范措施有：加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，加强对人员的培训等措施，定期对员工进行火灾等重大事故防范知识的培训和教育，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。滴漆存储间做好各种远离高温、防泄露、防渗、防火等措施，保证物料使用过程中不因人为等其他因素发生泄露、倾覆和散落等情况，避免产生次生风险和事故，保证原料使用过程中密闭性强，工艺安排较合理，车间各工程严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。落实各种运输、贮存的相关规定，设置消防通道。建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援物资。仓库应加强物料管理和人员培训，保证物料按需储存，不滞留，不过期，不过量存储，出入库不超量运输，保证物料安全，避免造成影响仓库环境污染风险。本项目环境风险主要集中在火灾及次生事故的预防和控制。项目将采取的风险防范措施有：加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，加强对人员的培训等措施，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。 化学品设置专门的化学品库，化学产品分门别类单独存放，按国家标准对安全、消防的要求，化学品库四周设泄漏应急边沟及收集池。项目厂区雨污水排口应设置可控闸阀。 危险废物堆放在专用的场所，废弃物仓库设防泄漏沟槽，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置单位处理。 严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。 建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援物资。 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对很小。 9、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产 项目选用先进的工艺流程和技术方案，在保证产品产量的情况下尽可能缩短工艺流程，减少设备数量；选用节能型电机、变压器减少线路损耗和变压器损耗；无生产废水排放，废气经收集处理后排放，固废均由相关资质单位处理，因此本项目基本符合清洁生产要求。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 10、对策建议： 1、本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，须由环保部门验收合格后方可投产。投产后，须确实加强环境管理，确保各类生产与环保设施同步正常运转。 2、建设单位应积极进行清洁生产审核，从全生产过程考虑节能减排降耗。 3、废气处理设施前后均设置取样口，方便进行采样监测。 4、车间在切实落实相关废气集中处理排放措施基础上，加强通风措施，及时更新活性炭。落实各项“以新带老”措施。 5、严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。落实各种运输、贮存的相关规定，设置消防通道。建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援物资。 6、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图 （2）厂区平面图 （3）锂电池包组装车间区域示意图 （4）周边500m概况图 （5）园区土地利用规划图 （6）生态红线图 附件 园区环保局初步审批意见 立项文件 （3）现有建设项目环保审批意见 （4）危废处置协议 （5）检测报告 （6）环评协议书 （7）审批登记表

# Text boxes

生活污水

园区第一污水处理厂

现有项目

28588

5717.6

22870.4

G2’

胶水

G3’

S1’

G1’

2304

生活用水

9216

11520

1836.8

16563.2

16563.2

7347.2

新鲜水20712

吴淞江

园区第一污水处理厂

食堂用水

9184

隔油池

电池浸泡用水

8

作为危废委托有资质单位处置

8

8021.6

生活用水

32086.4

40108

1836.8

39433.6

39433.6

7347.2

新鲜水49301

吴淞江

园区第一污水处理厂

食堂用水

9184

隔油池

9

9

电池浸泡用水